МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(ISC)

ГОСТ

1983—

2015

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Общие технические условия

(IEC 61869-1:2007, NEQ)

(IEC 61869-3:2011, NEQ)

(IEC 61869-5:2011, NEQ)

Москва

Стандартииформ

2016

Издание официальное

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан*
дартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные по*
ложения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар*
ственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки,
принятия, применения, обновления и отмены»»

Сведения о стандарте

1		РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Ц СВЭП» (ООО «Ц СВЭП») и
Открытым акционерным обществом «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

2		ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика»

3		ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол от 10 декабря 2015 г. № 48}

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны no МК (ISO 3166)004-97 | Код страны по МК (ISO 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартимции |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | КZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргыэсгандарт |
| Молдова | MD | Мопдова-Стандарт |
| Россия | RU | Россгандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджиксгандарт |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4		Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня
2016 г. №673*ст межгосударственный стандарт ГОСТ 1983—2015 введен в действие в качестве нацио*
нального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г.

5		В настоящем стандарте учтены основные положения международных стандартов:

МЭК 61869*1(2007) «Трансформаторы измерительные. Часть 1. Общие требования» (IEC 61869*
1(2007} «Instrument transformers — Part 1: General requirements». NEQ);

МЭК 61869*3(2011) «Трансформаторы измерительные. Часть 3. Дополнительные требования к
индуктивным трансформаторам» (IEC 61869*3(2011) «Instrument transformers — Part 3: Additional re*
quirements for inductive voltage transformers», NEQ);

МЭК 61869*5(2011) «Трансформаторы измерительные. Часть 5. Дополнительные требования к
емкостным трансформаторам» (IEC 61869*5(2011) «Instrument transformers — Part 5: Additional require*
ments for capacitor voltage transformers», NEQ)

6		ВЗАМЕН ГОСТ 1983—2001

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информаци-
онном указателе «Национальные стандарты» (по состоянию на 1 января текущего года), а текст
изменений и поправок — е ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты».
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомле-
ние будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты».
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной
системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии

Содержание

1		Область применения	1

2		Нормативные ссылки	1

3		Термины, определения и сокращения	3

3.1		Общие термины и определения	3

3.2		Термины и определения, относящиеся к электромагнитным

газонаполненным трансформаторам	3

3.3		Термины и определения, относящиеся к емкостным трансформаторам	3

3.4		Сокращения	4

4		Классификация	4

5		Основные параметры	5

6		Технические требования	11

7		Требования безопасности	22

8		Правила приемки	22

9		Методы контроля	26

10		Транспортирование и хранение	34

11		Указания по эксплуатации	34

12		Гарантии изготовителя	34

Приложение А (рекомендуемое) Выбор номинальных мощностей

для трансформаторов различных классов точности	35

Приложение Б (справочное) Структурные электрические схемы включения трансформаторов	36

Библиография	39

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Общие технические условия

Voltage transformers. General specifications

Дата введения — 2017—03—01

1		Область применения

Настоящий стандарт распространяется на электромагнитные и емкостные трансформаторы на-
пряжения (далее — трансформаторы), предназначенные для применения в электрических цепях пере-
менного тока частотой 50 или 60 Гц с номинальными напряжениями от 0.23 до 750 кВ включительно с
целью передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сиг-
нализации и управления, разработанные после 1 января 2016 г.

Дополнительные требования к отдельным видам трансформаторов в связи со спецификой их
конструкции или назначения (например, к антирезонансным трансформаторам, предназначенным для
установки в комплектных распределительных устройствах (КРУ), пофаэно экранированных токопро-
водах. комбинированным) и элементам конструкции емкостных трансформаторов для ВЧ-связи уста-
навливают в стандартах, технических условиях, договорах или контрактах (далее — документация) на
трансформаторы конкретных типов.

Стандарт не распространяется на лабораторные трансформаторы.

2		Нормативные ссылки

8 настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные и националь-
ные стандарты:

ГОСТ 2.601—2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 8.216—2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы
напряжения. Методика поверки

ГОСТ 12.2.007.0—75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Об-
щие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.3—75 Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на
напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.019—80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электриче-
ские. Общие требования безопасности

ГОСТ 15.001—88’> Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция про-
изводственно-технического назначения

ГОСТ 15.309—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и при-
емка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 27.003—90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности

ГОСТ 721—77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники элек-
трической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В

1> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 15.201—2000.

Издание официальное

ГОСТ 1516.2—97 Электрооборудование и электроустановки переменною тока на напряжение 3 кВ
и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции

ГОСТ 1516.3—96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требо-
вания к электрической прочности изоляции

ГОСТ 3484.1—88 Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний
ГОСТ 3484.2—88 Трансформаторы силовые. Испытания на нагрев
ГОСТ 3484.5—88 Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность
ГОСТ 6581—75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний
ГОСТ 8865—93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация
ГОСТ 9920—89 (МЭК 694—80. МЭК 815—86) Электроустановки переменного тока на напряжение
от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции

ГОСТ 10434—82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические
требования

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 14254—96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных
климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воз-
действия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15543.1—89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климати-
ческим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 15581—80 Конденсаторы связи и отбора мощности для линий электропередач
ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества
продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 16962.1—89 (МЭК 68-2-1—74) Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчи-
вость к климатическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 16962.2—90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим
внешним воздействующим факторам

ГОСТ 17516.1—90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механи-
ческим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 18425—73 Тара транспортная наполненная. Метод испытания на удар при свободном падении
ГОСТ 18685—73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения
ГОСТ 19880—741') Электротехника. Основные понятия. Термины и определения
ГОСТ 20074—63В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52002—2003. ) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55191—2012. Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик ча-
стичных разрядов

ГОСТ 20690—75 Электрооборудование переменного тока на напряжение 750 к8. Требования к
электрической прочности изоляции

ГОСТ 21130—75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Кон-
струкция и размеры

ГОСТ 22756—77 (МЭК 722—86) Трансформаторы (силовые и напряжения) и реакторы. Методы
испытаний электрической прочности изоляции

ГОСТ 23216—78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная проти-
вокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 32144—2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнит-
ная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч-
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа-
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен-
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3		Термины, определения и сокращения

6 настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 3484.1. ГОСТ 16504. ГОСТ 18685. ГОСТ
19880. а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1		Общие термины и определения

3.1.1		аитиреэокаисный трансформатор: Трансформатор, устойчиво работающий при наличии в
сети ферро резонансных явлений.

3.1.2		трехфазная группа однофазных трансформаторов: Группа из трех однофазных транс*
форматоров, электрически соединенных между собой по определенной схеме.

3.1.3		номинальный коэффициент напряжения: Коэффициент, на который следует умножать
номинальное первичное напряжение, чтобы найти максимальное напряжение, при котором трансфор-
матор соответствует требованиям по нагреву в течение установленного времени и по классу точности.

3.1.4		испытание для утверждения типа: Вид государственного метрологического контроля вновь
разработанного трансформатора, проводимого в целях обеспечения единства измерений, утверждения
типа трансформатора и занесения его в Государственный реестр средств измерений.

3.1.5		положительная компенсация угловой погрешности трансформатора, поворот вектора
первичного фазного напряжения относительно вектора вторичного фазного напряжения по направле-
нию движения часовой стрелки на некоторый угол.

3.1.6		отрицательная компенсация угловой погрешности трансформатора: поворот вектора
первичного фазного напряжения относительно вектора вторичного фазного напряжения против направ-
ления движения часовой стрелки на некоторый угол.

3.1.7		нагрузка типа I: Нагрузка с коэффициентом мощности (coscp) от 0.5 до 1.

3.1.8		нагрузка типа II: Нагрузка с коэффициентом мощности (oos<p) 0.8.

3.2		Термины и определения, относящиеся к электромагнитным

газонаполненным трансформаторам

3.2.1		номинальное давление: Давление, приведенное к стандартным атмосферным условиям
(температура плюс 20 *С. давление 101.3 кПа). до которого трансформатор заполняется перед вводом
в эксплуатацию.

3.2.2		давление сигнализации: Давление, приведенное к стандартным атмосферным условиям
(температура плюс 20 вС. давление 101.3 кПа), при котором может быть подан предостерегающий
сигнал.

3.2.3		минимальное рабочее давление: Давление, приведенное к стандартным атмосферным
условиям (температура плюс 20*С. давление 101.3 кПа), при котором и выше которого сохраняются
нормированные характеристики электрической прочности изоляции трансформатора.

3.2.4		защита от чрезмерного увеличения давления: Устройство, предназначенное для ограни-
чения опасных избыточных давлений внутри трансформатора.

3.2.5		абсолютная скорость утечки: Количество газа, вытекшего за единицу времени, выражен-
ное в Па*м3/с.

3.2.6		относительная скорость утечки: Отношение абсолютной скорости утечки к общему коли-
честву газа в измерительном трансформаторе при номинальном давлении наполнения (или плотно-
сти). Выражается в процентах в год.

3.3 Термины и определения, относящиеся к емкостным трансформаторам

3.3.1		конденсатор высокого напряжения (емкостного делителя напряжения): Конденсатор,
подключаемый между выводом высокого напряжения и выводом промежуточного напряжения емкост-
ного делителя напряжения.

3.3.2		конденсатор промежуточного напряжения (емкостного делителя напряжения): Конден-
сатор. подключаемый между выводами промежуточного и низкого напряжения емкостного делителя
напряжения.

3.3.3		вывод промежуточного напряжения (емкостного делителя напряжения): Вывод, пред-
назначенный для соединения с промежуточным контуром, например, электромагнитным устройством
емкостного трансформатора.

3.3.4		вывод низкого напряжения емкостного делителя напряжения: Вывод, предназначенный
для соединения с землей напрямую либо через ничтожно малое сопротивление для частоты сети.

В емкостном делителе напряжения данный вывод соединяют с устройством присоединения для
передачи высокочастотных сигналов по проводам ЛЭП.

3.3.5		коэффициент трансформации по напряжению (емкостного делителя напряжения). Ко*
эффициент трансформации по напряжению, применимый к емкостному делителю напряжения, к про*
межуточному напряжению разомкнутой цепи.

Примечание 1 — Данный коэффициент равен сумме емкостей конденсаторов высокого напряжения и
промежуточного напряжения, поделенной на емкость конденсатора высокого напряжения: (С,+ С2) / С, = Кс.

Примечание 2— С, и С2 содержат паразитные емкости, которые, как правило, пренебрежимо малы.

3.3.6		электромагнитное устройство: Компонент емкостного трансформатора, подключаемый
между выводом промежуточного напряжения и выводом заземления емкостного делителя напряжения
(или напрямую соединяемый с землей, если используется устройство связи — носитель несущей ча-
стоты) и подающий вторичное напряжение на измерительные приборы и системы защиты.

Примечание — Обычно электромагнитное устройство включает в себя трансформатор для пони-
жения промежуточного напряжения до требуемого значения напряжения вторичной цепи и компенсирующий
реактор.

3.4 Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

Кс — коэффициент трансформации по напряжению емкостного делителя напряжения;

KNM, — номинальный коэффициент трансформации;

SMOV — номинальная мощность;

С, _ емкость конденсатора высокого напряжения (емкостного делителя напряжения);

С2 _ емкость конденсатора промежуточного напряжения (емкостного делителя напряжения);

Fv — номинальный коэффициент напряжения:

U, _ действующее напряжение первичной обмотки:

Uffiou — номинальное напряжение первичной обмотки;

U2 _ действующее напряжение вторичной обмотки:
и2м}и — номинальное напряжение вторичной обмотки;
ин р — наибольшее рабочее напряжение.

4		Классификация

4.1		Трансформаторы подразделяют по следующим основным признакам.

4.1.1		По роду установки (категории размещения и климатическому исполнению) по ГОСТ 15150.
При размещении трансформаторов внутри оболочек комплектных изделий категории размещения

должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1 — Категории размещения трансформаторов, установленных внутри оболочек комплектных изделий

| Характеристик среды внутри обопочхи | Категория размещения поГОСТ 15150 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | S |
| Газовая среда, изолированная от наружного возду- ха. или жидкая среда | — | — | 4 | — | — |
| Газовая среда, не изолированная от наружного воз- духа | 2 | 2 или 2.1 | 3 | 4 | 5 или 5.1 |

4.1.2		По числу фаз.

4.1.3		По наличию или отсутствию заземления вывода X первичной обмотки.

4.1.4		По принципу действия.

4.1.5		По числу ступеней трансформации.

4.1.6		По виду изоляции.

4.1.7		По особенностям конструктивного исполнения.

Основные признаки трансформаторов и их обозначения приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 — Основные признаки трансформаторов по конструктивному исполнению и их обозначения

| Конструктивное исполнение трансформаторов | Условное обозначение |
| --- | --- |
| Заземляемый | 3 |
| Мезаземляемый | — |
| Однофазный | О |
| Трехфазный | т |
| Электромагнитный | — |
| Электромагнитный каскадный | к |
| С емкостным делителем | ДЕ |
| Трехфазный с дополнительными обмотхами для контроля изоляции сети | И |
| Трехфазный с компенсационными обмотками | к |
| Защищенное исполнение | 3 |
| Водозащищенное исполнение | в |
| Герметичное исполнение | г |
| С встроенным предохранителем | п |
| Антиреэонансная конструкция | А |

Таблица 3 — Основные признаки трансформаторов по виду изоляции и их обозначения

| вил иаоляции | Условное обозначение |
| --- | --- |
| Воздушно-бумажная | С |
| Литая | Л |
| Залитая битумным компаундом | к |
| С фарфоровой покрышкой | ф |
| Масляная | м |
| Газовая | г |
| Полимерная | П |

5		Основные параметры

5.1		Трансформаторам (вторичным обмоткам трансформаторов), предназначенным для измере-
ния. следует присваивать классы точности, выбираемые из рада: 0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 3.0.

Трансформаторам (вторичным обмоткам трансформаторов), предназначенным для защиты> Здесь и далее под словом «защита» подразумевается защита, управление, автоматика, сигнализация.*,
следует присваивать классы точности ЗР или 6Р.

Трансформаторам (вторичным обмоткам трансформаторов) присваивают один или несколько
классов точности в зависимости от номинальных мощностей и назначения.

Конкретные классы точности следует устанавливать в документации на трансформаторы конкрет-
ных типов.

Примечание — Для трехфазных трансформаторов с двумя и более вторичными обмотками классы
точности устанавливаются только для основных вторичных обмоток. Для однофазных трансформаторов с двумя и
более вторичными обмотками классы точности устанавливаются для всех вторичных обмоток, причем для допол-
нительной вторичной обмотки класс точности должен быть ЗР или 6Р.

5.2		Номинальные мощности трансформаторов (обмоток трансформаторов) для любого класса
точности при коэффициенте мощности (cos<p) от 0.5 до 1 для нагрузки типа 1:1.0; 2.5; 5.0; 10.15.20 В А.

Номинальные мощности трансформаторов (обмоток трансформаторов) для любого класса точно*
сти при коэффициенте мощности (coscp) активно-индуктивной нагрузки 0.8 для нагрузки типа II; 10; 15;
20; 25; 30; 45; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000; 1200 В А.

Примечание — Для датою трансформатора при условии, что одно из значений номинальной мощ-
ности стандартное и относится к стандартному классу точности, допускаются другие номинальные значения мощ-
ности. которые могут быть нестандартными значениями, но относящимися к другим классам точности.

Конкретные значения номинальных мощностей трансформаторов (обмоток трансформаторов)
для всех классов точности устанавливают в документации на трансформаторы конкретных типов.

Для трансформаторов с двумя и более вторичными обмотками значения номинальных мощно-
стей указываются для каждой вторичной обмотки.

По требованию потребителя допускаются другие номинальные значения мощности.

5.3		Предельные мощности трансформаторов следует выбирать из ряда: 25; 50; 80; 100; 160; 250;
400; 630; 1000; 1600; 2000:2500 8А.

Конкретные значения предельных мощностей следует устанавливать в документации на транс-
форматоры конкретных типов.

5.4		За номинальные мощности многообмоточных трансформаторов принимают суммарные мощ-
ности основных и дополнительных вторичных обмоток.

При нагрузке однофазного трансформатора с двумя и более вторичными обмотками до предель-
ной мощности основная (основные) вторичная обмотка должна быть нагружена до мощности, равной
разности предельной мощности и номинальной мощности дополнительной вторичной обмотки. При на-
личии двух и более основных вторичных обмоток, работающих одновременно, распределение мощно-
сти нагрузки между обмотками следует устанавливать в документации на трансформаторы конкретных
типов.

Для трехфазных трансформаторов за номинальные и предельные мощности принимают трех-
фазные мощности.

5.5		Номинальные напряжения первичных обмоток однофазных трансформаторов, включаемых
между фазами, и трехфаэных трансформаторов на напряжение до 1000 8 должны быть 220. 380. 660
и 1000 В.

По согласованию с потребителем допускается изготовление трансформаторов с напряжением
230.400 и 690 В.

Номинальные напряжения первичных обмоток трансформаторов на напряжение более 1000 В
должны соответствовать указанным в таблицах 4 и 5.

Значения напряжения следует указывать в документации на трансформаторы конкретных типов.

Номинальное напряжение первичной обмотки однофазного заземляемого трансформатора, под-
ключенного между фазой и землей или между нейтралью системы и землей, должно быть в ч'З раз
меньше указанного в таблицах 4 и 5.

В технически обоснованных случаях, по согласованию с потребителем, допускается изготавли-
вать трансформаторы с первичным напряжением, отличающимся от указанного в таблицах 4 и 5.

5.6		Номинальные напряжения основных вторичных обмоток для однофазных трансформаторов,
включаемых на напряжение между фазами: 100.110.120.127. 200. 220 и 230 8.

Для однофазных заземляемых трансформаторов всех классов напряжений, предназначенных для
подключения между фазой и землей в трехфазных системах, где номинальное напряжение первичной
обмотки представляет собой число, поделенное на чЗ. номинальное напряжение вторичной обмотки
должно быть равно одному из вышеупомянутых значений, поделенному на V3.

Таблица 4 — Номинальные напряжения первичных обмоток

| Класс напряжения | Номинальное напряжение первичной обмотки для однофазных |
| --- | --- |
| поГОСТ 1516 1 и ГОСТ 1516.3 | незаземляемых и трехфазных трансформаторов, кв |
| 3 | 3:3.15:3.3 |
| 6 | 5:6; 6.3:6.6; 6.9 |
| 10 | 10; 10.5; 11 |

Окончание таблицы 4

| Класс напряжения по ГОСТ TSte.1 и ГОСТ 1S16.3 | Номинальное напряжение первичной обмотки для однофазных неэаэемляемых и трехфозиых трансформаторов. кВ |
| --- | --- |
| 15 | 13.8:15:15.75:16 |
| 20 | 18. 20.22 |
| 24 | 24 |
| 27 | 27: 27.5 |
| 35 | 33. 35. 36 |

Таблица 5 — Номинальное напряжение первичной обмотки для однофазных заземляемых трансформаторов

| Класс напряжения по ГОСТ 1S16.1 и ГОСТ 1516.3 | Номинальное напряжение первичной обмотки для однофазных заземляемых трансформаторов, включаемых между фазой и землей. кВ |
| --- | --- |
| 110 | 110 |
| 150 | 150 |
| 220 | 220 |
| 330 | 330 |
| 500 | 500 |
| 750 | 750 |

5.7 Номинальные напряжения дополнительных вторичных обмоток приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Номинальные напряжения дополнительных вторичных обмоток

| Рекомендуемые значения. В | Альтернативные значения. В |
| --- | --- |
| 100‘ | 110* | 120* | 200* |  | 220* | 230* |
| 100 | 110 | 120 | 200 |  | 220 | 230 |
| \3 | чЗ | чЗ | 43 |  | чЗ | \*3 |
| 100 | 110 | 120 | 200 |  | 220 | 230 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |

Напряжения для однофазных трансформаторов, работающих в сетях с заземленной нейтралью

При использовании альтернативных значений следует принять дополнительные меры предосто-
рожности для обеспечения безопасности.

5.8		Номинальное вторичное линейное напряжение трехфаэных трансформаторов или трехфаэ*
ных групп однофазных трансформаторов классов напряжения 3-35 кВ должно быть 100,110,120.127.
200. 220 и 230 В. а фазное номинальное напряжение должно быть равно одному из вышеупомянутых
значений, поделенному на \'3.

5.9		Номинальная частота напряжения питающей сети должна быть 50 или 60 Гц. Качество напря-
жения — по ГОСТ 32144.

5.10		Схемы и группы соединений первичных и вторичных обмоток трансформаторов должны со-
ответствовать указанным в таблицах 7-15.

Схемы для антиреэонансных трансформаторов должны быть приведены в документации на
трансформаторы конкретных типов.

Прим еча н и е — В технической документации допускаются обозначения: У вместо Y. Ун вместо Y. V
вместо V и Z вместо Z.

Таблица 7 —Схемы и группы соединений обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов

| Схема соединения обмотки | Диаграмма еехторое ЭДС обмотки | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| первичной | вторичной | первичной | вторичном |  |
| А ) У | < » | а ; | t > | к А X | к в К | 1/1-0 |

Таблица в — Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с двумя
основными вторичными обмотками

Таблица 9 — Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с основной
и дополнительной вторичными обмотками

Таблица 10 — Схемы и группы соединений обмоток однофазных четъфехобмоточных трансформаторов с двумя
основными и дополнительной вторичными обмотками

| Схема соединения обмотки | Диаграмма векторов ЭДС обмотки | Условное обозначе- ние |
| --- | --- | --- |
| первичной | вторичной основной 1 | вторичной основной 2 | вторичной дополни» тельной | первичной | вторичной основной 1 | вторичной основной 2 | вторичной дополни- тельной |  |
| А X U | 9 ) \] | f 1 | в ) 11 | с 1 | «а *д U |  | А |  | «1 |  | *2 |  |  | 1/1/1/1-0- 0-0-0 |
| и | у |  | и |  | и |  | X |  | *1 |  | *2 |  | *д |  |

Примечание — По требованию заказчика число вторичных обмоток может быть увеличено.

Таблица 11 — Схемы и группы соединений обмоток трехфазных двухобмоточных трансформаторов

| Схема соединения обмотки | Диаграмма векторов ЭДС обмотки | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| первичной | вторичной | первичной | вторичной |  |
| СЛ6С | < 1 |  | б А | ь А а с | Y/Y-0 |
| N >- X |  | х у г |  |  |  |
| лес X У Z | < 1 | > ^ ^ ^ | в А | ь А а с | Y/Y-0 |
|  |  | х у г |  |  |  |
| <00 |  | А С V в | а с V ь | V/V-0 |

Таблица 12 — Схемы и группы соединений обмоток трехфазных двухобмоточных трансформаторов с положи-
тельной компенсацией угловой погрешности

Таблица 13 — Схема и группа соединений обмоток трехфаэных двухобмоточных трансформаторов с отрица-
тельной компенсацией угловой погрешности

Таблица 14 — Схемы и группы соединений обмоток трехфаэных трехобмоточных трансформаторов с основной
и дополнительной вторичными обмотками

Таблица 15 — Схемы и группы соединений обмоток трехфазных трехобмоточных трансформаторов с двумя
основными вторичными обмотками

5.11		Условное обозначение трансформатора
х н х х х хх* х х хх

Целевое назначение (трансформатор напряжения)

I—^Заземляемы) трансформатор

Примечание 1 — В документации на трансформаторы конкретных типов в обозначении допускает-
ся применять дополнительные или исключать отдельные данные для обозначения особенностей конкретного
трансформатора.

Примечание 2 — Левая буквенная часть обозначения представляет тип (серию), совокупность буквен-
ной и цифровой частей — типоисполнение.

Прим еча кие 3 — Для трансформаторов ниже 1000 В вместо класса напряжения указывают номиналь-
ное напряжение первичной обмотки в киловольтах.

Пример условного обозначения трансформатора напряжения заземляемого, однофазного,
электромагнитного, с литой изоляцией, со встроенным предохранителем, малогабаритного, четы-
рехобмоточного. класса напряжения 10 кВ. климатического исполнения Т. категории размещения 3
по ГОСТ 15150:

ЗНОЛПМ.4 — 10ТЗ.

То же. антиреэонансной конструкции, масляного трехфаэного с дополнительными обмотками для
контроля изоляции сети, класса напряжения 10 кВ. климатического исполнения У. категории размеще-
ния 2 по ГОСТ 15150:

НАМИ— 10У2.

6		Технические требования

6.1		Трансформаторы следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта,
документации на трансформаторы конкретных типов по рабочим чертежам, утвержденным в установ-
ленном порядке.

6.2		Трехобмоточный трансформатор следует изготавливать с двумя вторичными обмотками: ос*
новмой и дополнительной.

По требованию потребителя допускается изготовление трансформаторов с двумя основными его*
ричными обмотками.

В трансформаторах с двумя и более основными вторичными обмотками первая основная вторич-
ная обмотка предназначена для учета электроэнергии, вторая основная — для питания измерительных
приборов и цепей защитных устройств, дополнительная вторичная обмотка (может отсутствовать) —
для питания цепей защитных устройств и контроля изоляции сети.

Допускается изготовление трансформаторов с тремя основными вторичными обмотками. Количе-
ство обмоток и их сочетание может задаваться заказчиками.

6.3		Однофазные трансформаторы должны быть рассчитаны для работы в электрических схемах
согласно рисункам 6.1. Б.2. Б.6 — Б. 10 приложения Б.

6.4		В трехфазных трансформаторах имеющих дополнительную вторичную обмотку и однофазных
трансформаторах, объединенных в трехфазную группу и имеющих дополнительную вторичную обмот-
ку. напряжение на вводах разомкнутого треугольника дополнительных обмоток при симметричном но-
минальном первичном фазном напряжении не должно превышать 3 В.

6.5		К каждой дополнительной вторичной обмотке группы однофазных трехобмоточных и четырехоб-
моточных трансформаторов, соединенных по схемам, изображенным на рисунках Б.9 и Б.10 приложе-
ния Б. допускается подключать фазные нагрузки S2 (рисунок 1).

Сумма мощности фазной нагрузки S2 и общей нагрузки разомкнутого треугольника SA при равен-
стве совф не должна превышать мощности дополнительной вторичной обмотки трансформатора Saon
(за расчетную схему принимается двухфазное короткое замыкание на землю):

(1)

S, ♦ S. s S„_

2 Л ДОП

6.6		Трехфазные трансформаторы, а также трехфазные группы однофазных трансформаторов с
дополнительными обмотками, предназначенные для контроля изоляции в сетях с изолированной ней-
тралью. должны выдерживать не менее 8 ч однофазные замыкания сети на землю при наибольшем
рабочем напряжении, соответствующем ГОСТ 721.

Однофазные трансформаторы должны выдерживать напряжения в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16 — Напряжения для однофазных трансформаторов

| Номинальный коэффициент напряжения | Продыши тел*’ мост* включения | Способ включения первичной обмотки и условия *вэемлеиия системы |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Неограниченная | Между фазами любой сети. Между нейтральной точкой трансформатора и землей в любой сети |
| 1.5 | 30с | Между фазой и землей в системе с эффективно заземленной нейтралью |
| 1.9 | 30с | Между фазой и землей в системе с неэффективно заземленной нейтра- лью с автоматическим отключением при замыкании на землю |
| 1.9 | 8ч | Между фазой и землей в системе с изолированной нейтралью без авто- матического отключения при замыкании на землю или в резонансно-за- эемленной системе без автоматического отключения при замыкании на землю |

6.7		Напряжения на вводах разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток (или
трансформатора нулевой последовательности), с номинальным напряжением 100 В. должно быть от 90
до 110 В при приложенном к ним симметричном линейном напряжении, соответствующем номинально-
му первичному напряжению, и последующем замыкании одной из фаз на землю.

Примечание — Для трансформаторов с другими номинальными вторичными напряжениями значения
напряжений должны находиться в диапазоне от 90 до 110 % номинального и значения напряжений должны быть
указаны в документации на трансформаторы.

6.8		Емкостной трансформатор может быть оснащен вспомогательными устройствами для органи-
зации высокочастотных трактов передачи электрических сигналов в диапазоне частот от 20 до 1000 кГц.

6.9		Требования по устойчивости к внешним воздействиям окружающей среды

6.9.1		Трансформаторы следует изготавливать в климатических исполнениях по ГОСТ 15150 и
ГОСТ 15543.1. Категория размещения — ло ГОСТ 15150.

Вид климатического исполнения и категорию размещения следует указывать в документации на
трансформаторы конкретных типов.

Для трансформаторов категории размещения 4 по ГОСТ 15150 климатическое исполнение —
УХЛ4 или 04.

Требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам — по
ГОСТ 15543.1.

6.9.2		Трансформаторы должны быть предназначены для работы на высоте до 1000 м над уровнем
моря, за исключением трансформаторов на номинальное напряжение 750 кВ. которые должны быть
предназначены для работы на высоте до 500 м.

Допускается по согласованию между потребителем и изготовителем изготавливать трансформа-
торы для работы на высоте свыше 1000 м (трансформаторы на номинальное напряжение 750 кВ свыше
500 м).

6.9.3		Устойчивость трансформаторов к воздействию механических факторов внешней среды — по
ГОСТ 17516.1. Группу механического исполнения ло ГОСТ 17516.1 устанавливают в документации на
трансформаторы конкретных типов.

Трансформаторы категории размещения 1 должны быть рассчитаны на суммарную механическую
нагрузку от ветра скоростью 40 м/с без гололеда, на суммарную механическую нагрузку от ветра ско-
ростью 15 м/с с гололедом, гололеда с толщиной стенки льда 20 мм и от тяжения проводов не менее:

500 Н (50 кгс) — для трансформаторов на номинальное напряжение до 35 кВ включительно:

1000 Н (100 кгс) — для трансформаторов на номинальное напряжение от 110 до 220 кВ:

1500 Н (150 кгс) — для трансформаторов на номинальное напряжение 330 кВ и выше.

Примечание 1 —Данное требование не относится к подвесным конструкциям трансформаторов.

Примечание 2 — Подвесная система трансформатора или емкостного делителя напряжения должна
иметь такую конструкцию, которая выдерживала бы напряжение при растяжении, по крайней мере массы емкост-
ного трансформатора напряжения или емкостного делителя напряжения, с коэффициентом надежности 2.5.

Прим еча н и е 3 — Если емкостный трансформатор используют тесте с высокочастотным заградителем
на ЛЭП. по согласованию с потребителем допускаются другие испытательные нагрузки.

6.9.4		Рабочее положение трансформаторов в пространстве должно быть указано в документации
на трансформаторы конкретных типов.

6.10		Требования к конструкции

6.10.1		Вводы и контактные выводы

6.10.1.1		Расположение вводов и контактных выводов трансформаторов следует указывать в до-
кументации на трансформаторы конкретных типов.

6.10.1.2		Контактные выводы следует выполнять по ГОСТ 10434.

6.10.1.3		У трансформаторов с первичным напряжением 35 кВ и выше вводы вторичных обмоток
и заземляемые вводы первичной обмотки должны быть с контактным резьбовым соединением диаме-
тром не менее Мб.

6.10.1.4		У трансформаторов категории размещения 1 по ГОСТ 15150 длина пути утечки внешней
изоляции ло ГОСТ 9920 должна быть установлена в документации на трансформаторы конкретных типов.

У трансформаторов категорий размещения 2 и 5 ло ГОСТ 15150 длина пути утечки внешней изо*
ляции с учетом выпадения росы и инея должна быть установлена в документации на трансформаторы
конкретных типов.

6.10.1.5		Плоский контактный зажим ввода первичного напряжения трансформатора, предназна-
ченный для соединения с шинами экранированного токопроеода. должен позволять регулирование его
высоты по отношению к вводу не менее 10 мм.

6.10.1.6		Конструкцией трансформаторов категории размещения 1 по ГОСТ 15150 должна быть
обеспечена защита места присоединения кабелей к выводам вторичных обмоток от атмосферных
осадков.

6.10.1.7		На трансформаторах, конструкцией которых предусмотрена разборка, должно быть ме-
сто для нанесения по верительного клейма или пломбы. Клеймо или пломба должны препятствовать
разборке трансформатора без их нарушения.

6.10.1.8		Трансформаторы с массой более 20 кг должны иметь устройство по ГОСТ 12.2.007.0 для
подъема, опускания и удержания их на весу. При невозможности конструктивного выполнения таких
приспособлений в руководстве по эксплуатации следует указывать места захвата трансформатора при
такелажных работах.

6.10.1.9		Все непосредственно соприкасающиеся с окружающим воздухом, подверженные корро-
зии поверхности трансформатора должны быть защищены лакокрасочными, гальваническими и други-
ми покрытиями или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии на весь срок службы.

6.10.1.10		Выводы вторичных обмоток для измерения и учета должны иметь возможность пломби-
рования.

6.10.1.11		Должна быть единая конструкция емкостного модуля и электромагнитного устройства
для емкостных трансформаторов.

6.10.1.12		Наличие в электромагнитном блоке выключателя для измерения емкости блоков для
емкостных трансформаторов.

6.10.2		Требования к маслонаполненным трансформаторам

6.10.2.1		Конструкция маслонаполненных трансформаторов должна обеспечивать их герметич-
ность. Документация на маслонаполненные трансформаторы должна содержать требования по про-
верке герметичности конструкции, а также требования к газо- и влагосодержанию заливаемого в транс-
форматоры масла.

6.10.2.2		Маслонаполненный трансформатор должен иметь расширитель, вместимость которого
обеспечивает постоянное наличие в нем масла при всех режимах работы трансформатора в диапазоне
рабочих температур. Функцию расширителя могут выполнять верхняя часть фарфоровой покрышки,
сильфон или другие устройства.

6.10.2.3		Маслонаполненные трансформаторы должны иметь указатели уровня масла. Около ука-
зателя уровня масла или на нем должны быть нанесены три контрольные метки, соответствующие
уровню масла в неработающем трансформаторе при температуре 20 °С. а также при верхнем и нижнем
значениях температуры. Допускается применять другие устройства контроля уровня масла.

6.10.2.4		В трансформаторах с массой масла до 50 кг допускается наносить на указателе уровня
масла одну контрольную метку, по которой устанавливают уровень заливаемого в трансформатор мас-
ла при температуре 20 °С.

6.10.2.5		8 герметичных трансформаторах способы контроля уровня масла должны быть указаны
в документации на эти трансформаторы.

6.10.2.6		Трансформаторы с массой масла менее 20 кг. соответствующие требованиям 6.10.2.2.
допускается изготавливать без указателей уровня масла.

6.10.2.7		Масляные трансформаторы с первичным напряжением 10 кВ и выше и массой масла
более 10 кг должны быть снабжены арматурой для заливки, отбора проб и слива масла.

6.10.2.8		Арматуру для отбора проб масла помещают в нижней части бака, при этом должно быть
предусмотрено плавное регулирование вытекающей струи масла.

6.10.2.9		Металлические поверхности внутри бака или расширителя масляного трансформатора
должны иметь маслостойкое покрытие, защищающее масло от соприкосновения с ними и не оказыва-
ющее вредного воздействия на масло.

Примечание — Допускается не защищать покрытием торцевые поверхности магнитолроеодое и по-
верхности материалов, не оказывающих активного каталитического воздействия на масло.

6.10.2.10		Марку масла указывают в документации на трансформаторы конфетных типов.

6.10.2.11		Для трансформаторов класса напряжения выше 110 кВ включительно должен предусма-
триваться вывод для измерения tg5 изоляции.

6.10.3 Требования к газонаполненным трансформаторам

6.10.3.1		Конструкция газонаполненных трансформаторов должна иметь защиту от чрезмерного
увеличения давления газа при аварии, связанной с пробоем внутренней изоляции и горением дуги.

6.10.3.2		Конструкция газонаполненных трансформаторов должна обеспечивать максимальную
герметичность, допускается утечка массы газа не более 0.5 % в год.

Необходимо обеспечить наличие арматуры в нижней части трансформатора для безопасного по-
полнения систем газом во время эксплуатации.

При экстремальных температурах допускаются более высокие показатели интенсивности утечки
(если испытания с использованием данных температур указаны в соответствующих стандартах) при
условии, что при повторном включении (сбросе значений) интенсивность утечки не превышает макси-
мально допустимого значения при нормальной температуре окружающей среды.

Изготовитель должен указывать тип. требуемое количество и качество газа, подлежащего исполь-
зованию в трансформаторе.

6.10.3.3		Максимально допустимое содержание влаги в газонаполненных трансформаторах
при номинальной плотности должно быть таким, чтобы точка росы не превышала отметку 5 *С
при температуре измерения 20 “С. Для других температур измерения выполняют соответствующую
коррекцию.

6.10.3.4		Газонаполненные трансформаторы, для которых значение минимального давле-
ния более 0.2 МПа. должны быть оснащены устройством контроля давления или плотности газа.
Устройства контроля давления или плотности газа могут поставляться отдельно или в комплекте с
оборудованием.

6.10.4		Заземление

6.10.4.1		Трансформаторы с первичным напряжением до 660 В включительно должны быть ос-
нащены заземляющими зажимами с резьбовым соединением шпилек, болтов, винтов диаметром не
менее Мб. трансформаторы на номинальное напряжение свыше 660 В — не менее М8.

Конструкция и размеры заземляющих зажимов — по ГОСТ 21130.

6.10.4.2		Около заземляющего зажима должен быть нанесен знак заземления по ГОСТ 21130. Спо-
соб нанесения знака заземления должен обеспечивать его долговечность и стойкость к атмосферным
воздействиям.

6.10.4.3		Поверхность площадки заземляющего зажима (бобышка, прилив) должна соответство-
вать требованиям ГОСТ 21130. Размеры поверхности площадки должны быть достаточными для на-
дежного соединения с шиной шириной не менее 20 мм — для трансформаторов с первичным напря-
жением 5-35 кВ и шириной не менее 40 мм — для трансформаторов с первичным напряжением 110 кВ
и выше.

Прим вча н и в — Для малогабаритных трансформаторов с первичным напряжением до 660 В допуска-
ется уменьшать площадки заземления до размеров, позволяющих надежно соединять их с заземляющей жилой
диаметром не менее 2 мм.

6.10.4.4		Трансформаторы с литой изоляцией, не имеющие металлического корпуса, допускается
изготавливать без заземляющих зажимов.

6.10.5		Применяемые в конструкции трансформаторов материалы должны обеспечивать выполне-
ние требований по взрыво- и пожаробезопасности.

6.10.6		Требования к защите от внутреннего дугового короткого замыкания

Данные требования применимы к масляным и газонаполненным трансформаторам класса напря-
жения 110 кВ и выше, для которых дополнительно указывают класс и степень защиты от внутреннего
дугового замыкания.

Данное испытание подтверждает соответствие заданному уровню безопасности.

Трансформатор должен выдерживать внутреннюю дугу заданного тока и заданной продолжитель-
ности.

Требуемая продолжительность дугового замыкания указана в таблице 17.

Уровни значений тока внутреннего дугового замыкания и продолжительности его протекания при
испытаниях подлежат согласованию между изготовителем и потребителем.

Трансформатор отвечает данным требованиям, если он прошел испытание, описанное е 9.21.

Таблица 17 — Продолжительность дугового замыкания и эксплуатационные характеристики

| Средне коядра 1ич* нос значение тока внутреннего дутоеого замыкание. кА | Степень защиты | Продолжитель- ность дугового замыканий, с | Защита от внутреннего дутоеого замыкания класс 1 | Защита от внутреннего дугового замыкания класс II |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <40 | 1 | 0.2 |  | Нет внешних разрушений, кроме срабатывания устрой- ства сброса давления |
|  | 2 | 0.5 | Допускается разрыв корпу- са и возгорание, но все от- делившиеся части должны находиться в пределах допу- скаемой области | Нет распада на части (допу- скается прожог или возгора- ние) |
| 2 40 | 1 | 0.1 |  | Нет внешних разрушений, кроме срабатывания устрой- ства сброса давления |
|  | 2 | 0.3 |  | Нет распада на части (допу- скается прожог или возгора- ние) |

6.11		Требования к нагреву

6.11.1		Превышение элементами трансформаторов темлературы окружающей среды не должно
быть более значений, указанных в таблице 16.

6.11.2		Для трансформаторов, эксплуатируемых при температуре окружающего воздуха выше 40 *С.
допускаемые значения превышения температуры, указанные в таблице 18. должны быть уменьшены на
разность между температурой окружающего воздуха при эксплуатации и при 40 *С. При температуре экс»
плуатации ниже 40 *С допускаемые значения превышения температуры соответственно увеличиваются.

6.11.3		Классы нагревостойкости изоляции обмоток сухих трансформаторов должны быть указаны
в документации на трансформаторы конкретных типов.

6.11.4		Превышения температуры элементов однофазных трансформаторов, указанные в таблице 18.
могут быть на 10 *С выше при номинальных коэффициентах напряжения 1.5 и 1.9 (таблица 16) и значе-
нии мощности, установленном в документации на трансформаторы конкретных типов.

Таблица 18— Превышение элементами трансформаторов температуры окружающей среды

| Элемент трансформатора | Класс нагреве- стойкости по ГОСТ BMS | Превышение температуры при номинальном напряжении, про- текании тока, соответствующего предельной мощности трансфор- матора. и эффективной темпера- туре окружающего воздуха 40 'С | Метод измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Масляные трансформаторы | Все классы |  |  |
| • верхний слой масла |  | 55 | По термометру |
| • верхний слой масла для герметичного ис- |  |  | или термопаре |
| полнения или с устройством, полностью |  |  |  |
| защищающим масло от соприкосновения с |  | во | Тоже |
| окружающим воздухом |  | 60 | По изменению |
| • вторичные обмотки |  |  | сопротивления |
| • вторичные обмотки дпя герметичного ис- |  | 65 | обмоток |
| полнения |  |  |  |
| • другие металлические детали, контактиру- |  | 65 | По термометру |
| кхцие с маслом |  |  | или термопаре |
| Трансформаторы с твердой или газовой |  |  | По изменению |
| изоляцией |  |  | сопротивления |
| • вторичные обмотки или металлические | Y | 45 | обмоток ПО- |
| детагы. контактирующие с изоляционным! | А | 60 | стоянному току |
| материалами | Е | 75 | для обмоток и |
|  | В | 85 | по термометру |
|  | F | 110 | или термопаре |
|  | Н | 135 | для деталей |

Окончание таблицы 18

Примечание 1 — Указанные требования не распространяются на трансформаторы, размещаемые с
внешней стороны лофазно экранированных токолроводоа. но обязательны для вводов, находящихся внутри
токопроводов.

Примечание 2 — Вместо эффективной температуры окружающей среды допускается принимать верх-
нее значение температуры.

6.11.5		Если трансформатор, предназначенный для использования на высоте свыше 1000 м. под-
вергался испытаниям на высоте менее 1000 м. то пределы превышения температуры, указанные в
таблице 18. должны быть уменьшены в соответствии с ГОСТ 15543.1.

6.12		Требования к изоляции

6.12.1		Требования к электрической прочности изоляции трансформаторов с номинальными пер-
вичными напряжениями от 3 до 750 кВ — по ГОСТ 1516.3.

Заземляемые нейтрали первичных обмоток трехфазных трансформаторов, а также предназна-
ченные для заземления вводы первичных обмоток однофазных трансформаторов могут иметь непол-
ную изоляцию, которая должна выдерживать в течение 1 мин испытательное напряжение 3 кВ частотой
50 Гц, приложенное от внешнего источника.

Изоляция вторичных обмоток трансформаторов должна выдерживать в течение 1 мин испыта-
тельное напряжение 3 кВ частотой 50 Гц. приложенное от внешнего источника.

6.12.2		Трансформаторы, изготавливаемые с номинальными первичными напряжениями, отлича-
ющимися от указанных в таблицах 4 и 5. значения которых не превышают или равны наибольшему
рабочему напряжению соответствующего класса напряжения, указанного в ГОСТ 1516.3. должны иметь
уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 для напряжения данного класса.

6.12.3		Изоляция первичных обмоток трансформаторов с номинальным первичным напряжением
до 660 В включительно должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 3 кВ частотой
50 Гц, приложенное от внешнего источника.

6.12.5		Допускаемое максимальное значение кажущегося заряда неоднократно возникающих ча-
стичных разрядов изоляции первичной обмотки трансформаторов на номинальное напряжение 3 кВ и
выше, для трансформаторов, требующих проверки уровня неоднократно возникающих частичных раз-
рядов по ГОСТ 1516.3. должно соответствовать приведенным в таблице 19.

Таблица 19 — Значение кажущегося заряда частичных разрядов

| Соединение первичной обмотки | Напряжение наме- рения характеристик частичных разрядов | Допускаемое максимальное значение кажущегося заряда неоднократно возникающих частичных разрядов. пКл. для изоляции |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЖИДКОЙ | газовой | твердой |
| Фаза — земля | "ир | 10 | 20 | 50 |
|  | 11% |  | 10 | 20 |
| Фаза — фаза |  |  | 10 | 20 |

Примечание — 1Унр—наибольшее рабочее напряжение

При поэлементных испытаниях емкостного трансформатора значение напряжения измерения
частичных разрядов должно быть равно:

1.05 испытательное напряжение
или

номинальное напряжение блока

номинальное напряжение трансформатора

„	номинальное напряжение колонны

1.05		■ испытательное напряжение	т	•

г	номинальное напряжение трансформатора

где испытательное напряжение согласно таблице 19.

6.12.6		При нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 сопротивление изоляции пер-
вичных обмоток должно быть не менее 300 МОм. вторичных обмоток — не менее 50 МОм. связующих
обмоток каскадных трансформаторов — не менее 1 МОм.

6.12.7		Диэлектрические показатели качества масла маслонаполненных трансформаторов долж-
ны соответствовать указанным в таблице 20.

Таблица 20 — Диэлектрические показатели качества масла

| Показатель качества масла | Номинальное напряжение трансформаторов. кВ | Предельно допустимое значение показателя качества пасла |
| --- | --- | --- |
|  |  | для заливки а трансформатор | после заливки а трансформатор |
| Пробивное напряжение по ГОСТ 6581. кВ. | До 15 вхлюч. | 30 | 25 |
|  | До 35 в ключ. | 35 | 30 |
| не менее | 110-150 | 60 | 55 |
|  | 220-500 | 65 | 60 |
|  | 750 | 70 | 65 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | До 220 вкпюч. | 1.5 | 1.7 |
| при 90 °С по ГОСТ 6581, %. не более | Се. 220 | 0.5 | 0.7 |

Требования, предъявляемые к маслонаполненным трансформаторам на номинальное напряже-
ние 110 кВ и выше по тангенсу угла диэлектрических потерь, должны быть указаны в документации на
трансформаторы конкретных типов.

6.12.6 Требования к изоляции конденсаторов емкостных трансформаторов — по ГОСТ 15581.

6.12.9		Требования к изоляции электромагнитного устройства

а)	Нормированное выдерживаемое напряжение грозового импульса электромагнитного устрой-
ства должно быть равно:

С, (амплитудное)

испытательное импульсное напряжение

С1 + С2

б)	Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение промышленной частоты электро-
магнитного устройства должно быть равно:

U 3.3

И ОМ •

С1 (среднеквадратичное значение)
С» * С»

Примечание 1 — Испытания а) могут проводиться на комплектном емкостном трансформаторе.

Примечание 2 — Для испытания б) электромагнитное устройство может быть отсоединено от емкостно-
го делителя напряжения.

Примечание 3 — Коэффициент 3.3 является постоянным для всех значений UH р.

6.12.10		Требования к электрической прочности изоляции емкостных делителей напряжения, изо-
лирующих подставок и электромагнитных устройств для емкостных трансформаторов должны быть
указаны в документации на эти трансформаторы.

6.12.11		Многократные срезанные импульсы на выводах первичной обмотки

К изоляции первичной обмотки (первичной цепи) маслонаполненных трансформаторов на номи-
нальное напряжение 330 кВ и выше по согласованию между потребителем и изготовителем допускает-
ся предъявление требований по воздействию многократных срезанных импульсов.

6.12.12		Изоляция первичной обмотки трансформаторов, работающих при избыточном давлении

газа, должна в течение 45 мин выдерживать при избыточном давлении газа, равном нулю, воздействие
напряжения, равного	..

tAs-.

V3

где ии р — наибольшее рабочее напряжение.
18

6.13		Требования к переходным процессам в емкостных трансформаторах

6.13.1		Переходный процесс, возникающий во вторичной цепи емкостного трансформатора поспе
отключения в ней короткого замыкания при первичном напряжении 0.8-1.2 номинального значения,
указанного в таблице 5. должен затухать до значения, отличающегося от исходного не более чем на 10 %,
за время, соответствующее 10 периодам номинальной частоты.

6.13.2		При внезапных коротких замыканиях в первичной цепи емкостного трансформатора его
вторичное напряжение в течение одного периода номинальной частоты должно снизиться до значения
менее 10 % амплитудного значения до короткого замыкания.

6.13.3		Допустимые значения амплитуды колебания вторичного напряжения при включении ем-
костного трансформатора на полное номинальное первичное напряжение должны быть предусмотре-
ны в эксплуатационной документации на трансформаторы конкретных типов.

6.14		Требования к стойкости трансформаторов при токах короткого замыкания

6.14.1		Трансформаторы должны в течение 1 с выдерживать токи короткого замыкания, возникаю-
щего на вводах вторичных обмоток.

6.14.2		В документации на трансформаторы конкретных типов указывают токи короткого замыка-
ния каждой обмотки.

6.15		Метрологические характеристики

6.15.1		Метрологические характеристики должны быть установлены для следующих рабочих усло-
вий применения трансформаторов:

Номинальный диапазон частот составляет от 99 % до 101 % номинальной частоты для трансфор-
маторов. предназначенных для измерения, и от 96 % до 102 % номинальной частоты для трансформа-
торов. предназначенных для защиты.

Погрешность напряжения и угловая погрешность при номинальной частоте не должны превышать
значений, заданных в таблице 21. при любом напряжении в диапазоне 80-120 % от номинального на-
пряжения и при нагрузках:

•		любое значение от 0 В А до 100 % номинальной нагрузки, при коэффициенте мощности от 0.5
до 1. для нагрузки типа I;

•		между 25 % и 100 % номинальной нагрузки при коэффициенте мощности 0.8. для нагрузки типа II.

Мощность активно-индуктивной нагрузки типа II определяется от

(2)

где SH0M — номинальная мощность трансформатора в данном классе точности. В А;
и1ион — номинальное значение первичного напряжения трансформатора. В;

U, — значение первичного напряжения, подведенного к трансформатору. 8:

0.8-1.2 номинального напряжения — для трансформаторов, предназначенных для измерения:
от 0,02 или 0.05 до 1,2; 1.5 или 1.9 номинального напряжения — для трансформаторов, предназна-
ченных для защиты.

Примечание 1 — По согласованию с потребителем допускается более узкий диапазон мощности на-
грузки. например

Примечание 2 —Для нагрузки типа I допускается коэффициент мощности отличный от 1.

Прим еча н и в 3 — Температура окружающего воздуха — в соответствии с документацией на трансфор-
маторы конкретных типов.

(3)

Примечание 4 — Высота установки трансформаторов над уровнем моря — по6.8.2.

6.15.2		Предельные значения допускаемых погрешностей трансформаторов для измерений в ра-
бочих условиях применения по 6.15.1 при установившемся режиме работы должны соответствовать
указанным в таблице 21.

Погрешности определяют на выводах трансформатора. Погрешности должны учитывать (включать
в себя) влияние предохранителей или резисторов, являющихся составной частью трансформатора.

Таблица 21 — Предельные значения допускаемых погрешностей трансформаторов

| Класс точности | Предел допускаемой погрешности |
| --- | --- |
|  | напряжения.% | угловой |
| 0.1 | ±0.1 | ± 5 | ±0,15срад |
| 0.2 | ±0.2 | ± 10‘ | ± 0.3 сред |
| 0.5 | ±0.5 | ±20‘ | ± 0.6 сред |
| 1.0 | ± 1.0 | ±40‘ | ± 1.2 сред |
| 3.0 | ±3.0 | Не нормируют |

Для трансформаторов с несколькими вторичными обмотками необходимо учитывать их взаимоза-
висимость. Необходимо указывать диапазон мощности для каждой обмотки, и каждая обмотка должна
отвечать требованиям к точности в пределах данного диапазона при любой нагрузке обмоток, не ис-
пользуемых для испытаний, от нуля до номинального значения.

Если диапазоны выходной мощности не указаны, данные диапазоны для испытуемой обмотки
будут составлять от 25 % до 100% от номинального значения выходной мощности для каждой обмотки.

Если на одну из обмоток нагрузка подается лишь иногда и в течение непродолжительного времени
или если данная обмотка используется исключительно в качестве обмотки остаточного напряжения, ее
влияние на другие обмотки можно не учитывать.

Если дополнительную обмотку емкостного трансформатора используют только для гашения резо-
нансных колебаний, указание класса точности не является обязательным.

6.15.2.1		Класс точности трансформатора для защиты указывают посредством максимально до-
пустимой погрешности напряжения (в процентном выражении), заданной для данного класса точности,
от 5 % номинального напряжения до напряжения, соответствующего номинальному коэффициенту на-
пряжения согласно 6.15.1. После данного выражения ставится буква «Р».

6.15.3		По согласованию межау потребителем и изготовителем в эксплуатационной документации
на трансформаторы должны быть указаны зависимости погрешностей от влияющих факторов: пер-
вичного напряжения, мощности нагрузки, коэффициента мощности нагрузки, частоты, температуры в
диапазоне их рабочих значений.

Также должна быть указана точность определения зависимости погрешностей.

Зависимости погрешностей от каждого влияющего фактора следует приводить при номинальных
значениях всех остальных влияющих факторов.

Таблица 22 — Пределы погрешности напряжения и угловой погрешности для защитных трансформаторов на-
пряжения

| Класс | % от номинального напряжения |
| --- | --- |
|  | 2 | S | ТОО | X | 2 | 6 | 100 | X | 2 | S | 100 | X |
|  | Погрешность напряжения, а % | Угловая погрешность, t * | Угловая погрешность. 1 сантирадианы |
| ЗР | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 240 | 120 | 120 | 120 | 7.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 6Р | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 480 | 240 | 240 | 240 | 14,0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |

Примечание — X « Fv-100 (номинальный коэффициент напряжения, умноженный на 100).

Примечание 1 — При значении первичного напряжения, подведенного к трансформатору для защиты,
равном 0.05; 1.5 или 1.9 номинального, предельные значения допускаемых погрешностей по согласованию между
разработчиком и заказчиком могут быть увеличены в два раза.

Прим еча нив 2 — В документации на трансформаторы конкретных типов должны быть указаны расчет-
ные значения погрешностей при значениях напряжений 0.02; 0.05:1.5 и 1.9 номинального.

6.16		Ток холостого хода должен быть установлен изготовителем и указан в эксплуатационной до-
кументации на трансформаторы конкретных типов.

6.17		Сопротивление обмоток постоянному току должно быть установлено изготовителем и указа-
но в эксплуатационной документации на трансформаторы конкретных типов.

6.18		Требования к надежности

6.18.1		Средняя наработка до отказа должна быть установлена по ГОСТ 27.003 и указана в доку-
ментации на трансформаторы конкретных типов.

6.18.2		Средний срок службы трансформаторов не менее 30 лет.

6.18.3		Требования по ремонтопригодности должны быть указаны в документации на трансформа-
торы конкретных типов.

6.19		Комплектность

6.19.1		Комплектность трансформаторов должна быть установлена в документации на трансфор-
маторы конкретных типов.

6.19.2		К трансформаторам должна быть приложена эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601:
паспорт, руководство по эксплуатации, ведомости ЗИП (при наличии).

Для трансформаторов на напряжение до 10 кВ включительно по согласованию с потребителем,
если это установлено в документации на трансформаторы конкретных типов, паспорт может быть за-
менен этикеткой.

Для трансформаторов на напряжение до 660 В номенклатура эксплуатационной документации
может быть сокращена и должна быть указана в документации на трансформаторы конкретных типов.

Число экземпляров эксплуатационной документации, прилагаемой к трансформаторам, устанав-
ливают в документации на трансформаторы конкретных типов.

6.20		Маркировка

6.20.1		Все вводы и выводы трансформаторов для внешнего присоединения следует обозначать
способом, обеспечивающим долговечность и стойкость маркировки к атмосферным воздействиям. Ус-
ловные обозначения вводов и выводов — в соответствии с таблицами 7-15.

6.20.2		Каждый трансформатор должен быть снабжен прикрепленной на видном месте табличкой,
на которой указывают:

товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование:
наименование «трансформатор напряжения»;
тип трансформатора и климатическое исполнение;
порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

обозначение документа на трансформаторы конкретных типов или обозначение настоящего стандарта:
год выпуска (на трансформаторах, предназначенных для экспорта, не указывают);
номинальное напряжение первичной обмотки. 8;

номинальные напряжения каждой из вторичных обмоток. В (для трехфазных трехобмоточных
трансформаторов указывают только напряжение основной вторичной обмотки);
номинальную частоту. Гц (при частоте 50 Гц допускается не указывать);
классы точности и соответствующие им номинальные мощности. В-А;
предельную мощность. В-А;
полную массу трансформатора, кг;

номинальное давление для газонаполненных трансформаторов;

условное обозначение схемы и группы соединения обмоток (для трехфаэных трансформаторов).

Примечание 1 —Допускается наносить перечисленные данные на одну игы несколько табличек, а также
частично или полностью на элементы конструкции трансформатора.

Прим еча н и е 2 — Допускается наносить на табличку дополнительную информацию в соответствии с до-
кументацией на трансформаторы конкретных типов.

6.20.3		В каскадных и емкостных трансформаторах маркируют каждый блок или конденсатор, вхо-
дящий в комплект трансформатора.

6.20.4		Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192.

6.21		Упаковка

6.21.1		Перед упаковыванием все неокрашенные наружные поверхности, которые могут подвер*
гаться коррозии и порче, допжны быть подвергнуты консервации.

6.21.2		Упаковка должна обеспечивать сохранность трансформаторов при их транспортировании,
вид упаковывания должен быть предусмотрен в документации на трансформаторы конкретных типов.

6.22		Требования по экологии

6.22.1		Требования к напряжению радиопомех предъявляются для трансформаторов класса на*
пряжения выше 110 кв включительно.

Напряжение радиопомех не допжно превышать 2500 мкв при 1.1 ин.р/\3.

6.22.2		Изоляционная жидкость конденсаторов должна быть экологически безопасной.

6.22.3		Изготовитель должен предоставлять информацию о любых влияниях трансформатора на
природную среду во время его эксплуатации, а также о демонтаже и утилизации оборудования.

7		Требования безопасности

7.1		Требования безопасности к конструкции трансформаторов — по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ
12.2.007.3.

7.2		Требования безопасности при испытаниях трансформаторов — по ГОСТ 8.216 и ГОСТ 12.3.019.

7.3		Рекомендуемая минимальная степень защиты корпусов низковольтных устройств управления
и/или вспомогательных устройств, используемых в трансформаторах для установки внутри помеще*
ния. — IP 20 согласно ГОСТ 14254.

Данное требование не распространяется на установки, в которых обслуживающий персонал не
может получить доступ к трансформатору без предварительного снятия напряжения с трансформатора
и принятия соответствующих мер безопасности (например, блокировки, выполнения особых инструк*
ций по эксплуатации и т. л.). В таком случае документация на изделие должна содержать четкие указа-
ния о необходимости принятия данных мер.

Рекомендуемая минимальная степень защиты корпусов низковольтных устройств управления
и/или вспомогательных устройств, используемых в трансформаторах наружной установки. — IP44.

8		Правила приемки

8.1		Для проверки соответствия трансформаторов требованиям настоящего стандарта и докумен-
тации на трансформаторы конкретных типов следует проводить испытания: для утверждения типа; ква-
лификационные: приемо-сдаточные: периодические; типовые.

8.2		Объем испытаний и проверок, в зависимости от конструктивных особенностей и назначения
трансформатора, следует выбирать по таблице 23 и устанавливать в документации на трансформато-
ры конкретных типов.

8.3		Общие положения

8.3.1		При испытаниях квалификационных, для утверждения типа, периодических и типовых от*
дельные испытания, не влияющие на результаты других испытаний, предусмотренных таблицей 23.
допускается проводить на разных трансформаторах (параллельные испытания).

Перечень параллельных испытаний следует устанавливать в документации на трансформаторы
конкретных типов.

8.3.2		Допускается совмещение отдельных видов испытаний из перечисленных в 8.1.

8.3.3		Типоисполнения и число трансформаторов, подвергаемых каждому испытанию при испыта-
ниях квалификационных, для утверждения типа, периодических, типовых и на соответствие утвержден-
ному типу следует указывать в документации на трансформаторы конкретных типов.

8.3.4		При приемо-сдаточных испытаниях трансформаторы подвергают проверке методом сплош-
ного контроля.

8.3.5		Допускается проводить испытания на сборочных единицах и деталях трансформаторов.

Допускается в технически обоснованных случаях при испытаниях квалификационных, для утверж-
дения типа, периодических, типовых и на соответствие утвержденному типу засчитывать испытания
трансформаторов других типов (серий), имеющих аналогичные конструктивные или технологические
решения или одинаковые применяемые материалы, при наличии таких указаний е документации на
трансформаторы конкретных типов.

Таблица 23 — Объем испытаний и проверок

| Наименование | Необходимость проведения испытаний | Пункт настоящею стандарта |
| --- | --- | --- |
| испытания и лрооерки | АЛЯ У?МРЖ' деиия типа | ка&лифиха» циоииых | приено* сдаточных | периодичс’ ских | технические требования | методы контроля |
| 1 Проверка на соответствие требованиям сборочного чер- тежа | + | + | + | + | 6.1:6.10.1: 6.19 | 9.1 |
| 2 Испытание пробы масла масло на полненных транс- форматоров: |  |  |  |  |  |  |
| - определение пробивного на- пряжения | - | ♦ | + |  | 6.12.7 | 9.2 |
| • определение тангенса угла диэлектрических потерь |  |  | + |  | 6.12.7 | 9.2 |
| 3 Измерение сопротивления изоляции обмоток |  | ♦ | о | + | 6.12.6 | 9.3 |
| 4 Испытания электрической прочности изоляции: |  |  |  |  |  |  |
| - одноминутным напряжени- ем промышленной частоты | - | ♦ | + | + | 6.12 | 9.4 |
| - трансформаторов с номи- нальным напряжением 330 кВ и выше напряжением комму- тационного импульса |  |  |  |  | 6.12 | 9.4 |

-		трансформаторов с номи-
нальным напряжением свы-
ше 1000 В

| - напряжениями грозового им- пульса |  | ♦ |  |  | 6.12 | 9.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - внутренней изоляции пер- вичной обмотхи на стойкость к тепловому пробою |  | о |  |  | 6.12 | 9.4 |
| - изоляции первичной обмот- ки газонаполненных транс- форматоров при остаточном давлении таза, равном нугъо |  | ♦ |  | + | 6.12.12 | 9.4 |
| - проверка длины пути утачки | - | ♦ | - | - | 6.10.1.4 | 9.19 |
| 5 Измерение тока холостого хода | — | ♦ | + |  | 6.16 | 9.5 |
| 6 Определение погрешно- стей: |  |  |  |  |  |  |
| при нагрузках, соответствую- щих всем классам точности, присвоенных данному транс- форматору | + | ♦ |  | + | 6.15 | 9.6 |
| при нагрузках, соответствую- щих высшему классу точности | - | - | + | - | 6.15 | 9.6 |

Продолжение таблицы 23

| Наименование | Необходимость проведения испытаний | Пункт настоящего стандарта |
| --- | --- | --- |
| испытания и проверки | для утверж- дения типа | квалифика- ционных | приемо- сдаточных | периодиче- ски* | технические требования | методы контроля |
| 7 Проверка группы соедине- |  |  |  |  |  |  |
| ния обмоток | + | + | ♦ | 4 | 5.10 | 9.6 |
| 8 Измерения напряжения на вводах разомкнутого треуголь- ника дополнительных вторич- ных обмоток трансформато- ров: - при симметричном номи- нальном первичном напряже- нии | + | 4 | ♦ | 4 | 6.4.6.5 | 9.7 |
| • при замыкании одной из фаз |  |  |  |  |  |  |
| на землю | + | 4 | — | — | 6.7 | 9.8 |
| 9 Испытание на нагрев | - | 4 | - | - | 6.11 | 9.9 |
| 10 Испытание на устойчи- вость трансформаторов к длительному однофазному замыканию питающей сети на землю |  | 4 |  |  | 6.6, 6.11 | 9.10 |
| 11 Испытание на устойчи- вость трансформаторов к то- кам короткого замыкания |  | 4 |  |  | 6.14 | 9.11 |
| 12 Проверке работоспособно- сти емкостных трансформа- торов в переходных режимах |  | 4 |  |  | 6.13 | 9.12 |
| 13 Климатические испытания в объеме, предусмотренном стандартами на трансформа- торы конкретных типов | + | 4 |  | О | 6.9 | 9.13 |
| 14 Механические испытания в объеме, предусмотренном стандартами на трансформа- торы конкретных типов |  | 4 |  | о | 6.9.3 | 9.13 |
| 15 Испытание на прочность |  |  |  |  |  |  |
| при транспортировании | — | 4 | - | — | 10.1 | 9.15 |
| 16 Испытание упаковки на |  |  |  |  |  |  |
| сбрасывание | - | 4 | - | - | 10.1 | 9.16 |
| 17 Измерение уровня ча- стичных разрядов для транс- форматоров. требующих про- верки уровня неоднократно возникающих частичных раз- рядов по ГОСТ 1516.3 |  | 4 |  | ♦ | 6.12.5 | 9.4.1 |
| 18 Подтверждение средней |  |  |  |  |  |  |
| наработки до отказа | — | — | — | ♦ | 6.18.1 | 9.17 |
| 19 Испытание маслонапол- кежых трансформаторов на герметичность |  | 4 | + | + | 6.10.2.1 | 9.18 |

8.3.6		Окончание таблицы 23

| Наименование испытания и проверки | Необходимость проведения испытаний | Пункт настоящего стандарта |
| --- | --- | --- |
|  | для утверж* деиия типа | квалифика- ционных | привив* сдаточных | пвриодкчо» ских | технические требования | методы контроля |
| 20 Измерение сопротивления обмоток постоянному току | — | ♦ | + | + | 6.17 | 9.20 |
| 21 Определение количествен- ной утечки газа газонаполнен- ных трансформаторов | . |  | + | + | 6.10.3.2 | 9.14 |
| 22 Испытание на внутреннее дуговое замыкание маслона- полненных и газонаполнен- ных трансформаторов |  | ♦ |  |  | 6.10.6 | 9.21 |
| 23 Испытание на степень за- щиты корпусов | _ | + | о |  | 7.3 | 9.23 |
| 24 Испытание многократным срезанным импульсом на вы- водах первичной обмотки |  | о | о |  | 6.12.11 | 9.22 |
| 25 Испытание по определе- нию напряжения радиопомех | — | ♦ | - | — | 6.22.1 | 9.24 |

Примечание 1 —Знак «+» означает, что испытание проворят; знак к-» не проворят: буква «О» озна-
чает. что испытание проводят, если эго указано в документации на трансформатор конкретного типа.

Примечание 2 — Для трансформаторов класса напряжения 330 кВ и выше вместо испытания элек-
трической прочности изоляции одномикутным напряжением промышленной частоты допускается проводить ис-
пытания элекгричесжой прочности изоляции напряжением коммутационного импульса.

Примечание 3 — Для трансформаторов с номинальной частотой 60 Гц все испытания проводят при
частоте 50 Гц (кроме определения погрешностей емкостных трансформаторов}, на что должно быть указано
в паспорте.

Последовательность испытаний может быть произвольной, если иные требования не уста-
новлены в документации на трансформаторы конкретных типов.

8.3.7		При отрицательных результатах приемо-сдаточных, периодических и типовых испытаний
после устранения дефектов повторные испытания проводят в полном объеме или е технически обо-
снованных случаях в сокращенном объеме: повторяют испытания, по которым получены неудовлет-
ворительные результаты, испытания, которые могли повлиять на возникновение дефектов, а также те
испытания, которые не проводились.

Если конкретные причины неудовлетворительного результата не установлены, повторные испы-
тания по пунктам несоответствия проводят на удвоенном числе образцов (кроме приемо-сдаточных
испытаний).

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

8.4		Квалификационные испытания

8.4.1		Порядок проведения квалификационных испытаний — по ГОСТ 15.001 и ГОСТ 15.309.

8.4.2		Допускается засчитывать в качестве квалификационных испытаний испытания опытных об-
разцов. проведенные в соответствии с таблицей 23, если соблюдены следующие условия:

•		опытные образцы были изготовлены по технологии и на оборудовании, предусмотренных для
серийного производства;

•		при изготовлении установочной серии не проводилась доработка конструкции, требующая про-
ведения испытаний;

•		время, прошедшее после испытаний опытных образцов, не превышает срок, установленный для
периодических испытаний.

Если эти условия не соблюдены, то при соответствующем техническом обосновании допускается
засчитывать отдельные испытания, на результатах которых несоблюдение указанных условий не от-
ражается.

8.5		Приемо-сдаточные испытания

Приемо-сдаточные испытания проводит служба технического контроля или другая уполномочен-
ная на это служба предприятия-изготовителя.

Одновременно с приемо-сдаточными испытаниями каждый трансформатор допжен подвергаться
первичной поверке по правилам, принятым в стране-изготоеителе. и по методике ГОСТ 8.216.

8.6		Периодические испытания

8.6.1. Периодические испытания следует проводить на трансформаторах серийного производства
не реже одного раза в 5 лет.

Подтверждение средней наработки до отказа первый раз проводят через 10 лет после начала
серийного производства, затем — не реже одного раза в 5 лет.

8.6.2		Если производство трансформаторов было прервано ко времени наступления срока оче-
редных периодических испытаний, то при возобновлении выпуска следует проводить периодические
испытания трансформаторов на образцах первой партии, изготовленной после возобновления произ-
водства.

До завершения отдельных (длительных по времени) испытаний, входящих в объем периодиче-
ских испытаний, основанием для выпуска трансформаторов является протокол предыдущих периоди-
ческих испытаний.

8.7		Типовые испытания следует проводить в полном или сокращенном объеме квалификацион-
ных испытаний при изменении конструкции, применяемых материалов или технологии производства,
если эти изменения могут оказать влияние на характеристики или параметры трансформаторов.

В зависимости от характера вносимого изменения (изменений) испытаниям допускается подвер-
гать отдельные сборочные единицы, детали, образцы материалов и др.

8.8		Испытания для утверждения типа следует проводить по правилам, принятым в стране-изгото*
вителе.

9		Методы контроля

9.1		Проверка на соответствие требованиям сборочного чертежа

9.1.1		Проверке подлежат:

-		габаритные размеры’*, установочные и присоединительные размеры, для которых на сборочном
чертеже указаны предельные отклонения;

-		масса трансформатора1*:

-		состояние поверхности наружных изоляционных частей:

•		состояние защитных покрытий наружных частей:

-		состояние площадок под заземляющие зажимы:

-		правильность заполнения табличек технических данных:

•		маркировка выводов:

-		комплектность.

Проверку проводят внешним осмотром, измерением универсальным измерительным инструмен-
том. при помощи шаблонов, а также взвешиванием трансформатора на весах общего применения или
при помощи пружинного динамометра.

9.1.2		При приемо-сдаточных испытаниях размеры допускается проверять на деталях и сборочных
единицах до сборки трансформатора.

9.1.3		Допускается определять массу трансформатора суммированием масс всех сборочных единиц.

9.2		Определение пробивного напряжения и тангенса угла диэлектрических потерь при испытании

пробы масла — по ГОСТ 6581. Для трансформаторов с номинальным напряжением до 35 кВ включи-
тельно проба масла отбирается в тот же день из емкости, из которой масло заливается в трансфор-
матор. а для трансформаторов с номинальным напряжением 110 кВ и выше — непосредственно из

** Кроме приемо-сдаточных испытаний.

трансформатора. Порядок взятия пробы должен быть установлен в документации на трансформаторы
конкретных типов.

Метод измерения тангенса угла диэлектрических потерь маслонаполкенных трансформаторов
должен быть указан в документации на трансформаторы конкретных типов.

9.3		Измерение сопротивления изоляции обмоток проводится мегаомметром на 2500 В для пер-
вичных обмоток незаэемляемых трансформаторов и на 1000 В — для первичных обмоток заземляемых
и вторичных обмоток всех трансформаторов.

9.4		Испытание электрической прочности изоляции — по ГОСТ 1516.3 и ГОСТ 22756.

При повторных испытаниях внутренней изоляции первичных обмоток, проводимых с целью
проверки работоспособности трансформаторов после проведения испытаний других видов, испы-
тательное напряжение должно быть не более 90 % испытательного напряжения, предусмотренного
ГОСТ 1516.1 и ГОСТ 1516.3.

9.4.1		Допустимое значение максимального кажущегося заряда неоднократно возникающих ча-
стичных разрядов определяют по ГОСТ 1516.3 и ГОСТ 20074.

Измерение максимального кажущегося заряда неоднократно возникающих частичных разря-
дов—по методике ГОСТ 1516.3.

Трансформаторы считаются выдержавшими испытание, если выполняется хотя бы одно из условий:

•		ни в одном из измерений значение максимального кажущегося заряда неоднократно возникаю-
щих частичных разрядов не превышает нормируемого значения;

•		ни в одном из измерений значение максимального кажущегося заряда неоднократно возникаю-
щих частичных разрядов, определенное для регулярности процесса ч. р.. равной R = 0.5. не превышает
допустимого значения:

•		средний ток частичных разрядов, определенный, как сумма максимальных значений кажущихся
зарядов, взятых за интервал времени Г. соответствует требованию:

'ср = ^1Норм.)/1.	(4)

где 0|норм — нормированное (допустимое) значение максимального кажущегося заряда неоднократно
возникающих ЧР:

t — значение времени одного цикла измерения ЧР.

При этом за максимальное значение кажущегося заряда принимается то его значение, при кото-
ром число периодов возникновения частичных разрядов составляет более 50 % общего числа перио-
дов за время измерения.

9.5		Измерение тока холостого хода — по ГОСТ 3484.1.

При этом ток холостого хода должен быть измерен после измерений омического сопротивления
обмоток до определения погрешностей. Если окажется, что ток холостого хода меньше тока, при кото-
ром измерялось сопротивление соответствующей обмотки, перед определением погрешностей транс-
форматор необходимо размагнитить.

Ток холостого хода электромагнитного устройства емкостных трансформаторов напряжения из-
меряется без подключения делителя.

Ток холостого хода электромагнитных трансформаторов измеряется на одной из основных обмоток.

9.6		Определение погрешностей (6.15) и проверка группы соединения обмоток (5.10) — по ГОСТ
8.216. При испытании трехобмоточных трансформаторов обмотка, свободная от испытаний, должна
быть разомкнута.

Для трехобмоточных трансформаторов, длительно работающих с включенными нагрузками на
обеих вторичных обмотках, погрешности трансформаторов определяют с включением нагрузок на обе
вторичные обмотки. Порядок распределения нагрузок между вторичными обмотками трансформаторов
с тремя и более обмотками при определении погрешностей должен быть указан в документации на
трансформаторы конкретных типов.

Примечание

1		Погрешности емкостных трансформаторов, предназначенных для работы в электрических цепях перемен-
ного тока частотой 50 Гц. определяют при частотах питающего напряжения 49.5 и 50.5 Гц.

2		Погрешности емкостных трансформаторов, предназначенных для работы в электрических цепях перемен-
ного тока частотой 60 Гц, определяют при частотах питающего напряжения 59.5 и 50.5 Гц.

3		Погрешности емкостных трансформаторов определяют при нагрузках, соответствующих всем классам точ-
ности. По результатам испытаний для утверждения типа допускается проверять погрешности этих трансформато-
ров только по высшему классу точности.

4		Погрешности обмоток для зашиты определяют при напряжениях 02 и 1.2 номинального значения.

5		При приемо-сдаточных испытаниях определение погрешностей трансформаторов проводят при меньшем
числе значений напряжений и мощностей и при номинальной частоте, если обоснованность такого уменьшения
подтверждена квалификационными и типовыми испытаниями.

9.7		Напряжение на вводах разомкнутого треугольника вторичных дополнительных обмоток трех-
обмоточных трансформаторов (см. 6.4) измеряют при нагрузке этих обмоток номинальной мощностью
с коэффициентом мощности 0.8 (характер нагрузки — активно-индуктивный).

Для получения симметрии первичного фазного напряжения допускается испытывать трансфор-
матор в питающей сети с заземленной нейтралью по схемам, изображенным на рисунках Б.9 и Б.10
приложения Б.

9.8		Напряжение на вводах разомкнутого треугольника вторичных дополнительных обмоток транс-
форматоров (см. 6.7). возникающее при замыкании одной из фаз первичных обмоток на землю, из-
меряют при номинальном значении нагрузки дополнительных обмоток и значении нагрузки основных
вторичных обмоток, соответствующей низшему классу точности.

При этом трансформаторы включаются в сеть с изолированной нейтралью, а их линейные вы-
воды первичных обмоток поочередно закорачивают на землю. Допускается проводить испытание на
любых двух фазах трансформаторов.

Примечание — При испытаниях по 9.7 и 9.8 необходимо заземление дополнительных вторичных обмо-
ток через пробивной предохранитель для трансформаторов, включаемых по схемам, изображенным на рисун-
ках Б.4 и Б.5 приложения Б.

9.9		Испытание на нагрев при предельной мощности — по ГОСТ 3484.2 методом непосредственной
нагрузки при питании номинальным напряжением со стороны первичной обмотки и распределением
нагрузки согласно 5.4. При этом допускается контролировать только температуру обмоток по измене-
нию сопротивления, а у маслонаполненных трансформаторов также температуру верхних слоев масла.

9.9.1		Испытание на нагрев на вторичных обмотках емкостного трансформатора

Испытание проводится на комплектном емкостном трансформаторе или только на электромагнит-
ном устройстве. При проведении испытания на комплектном емкостном трансформаторе устанавлива-
ют наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки.

При проведении испытания на электромагнитном устройстве промежуточный трансформатор на-
страивают таким образом, чтобы напряжение вторичной обмотки U2 соответствовало таблице 24.

Испытание на нагрев проводят при номинальной нагрузке вторичной цепи или при максимальной
нагрузке вторичной цели, если представлено несколько вторичных нагрузок (см. 5.4). Температуру за-
писывают.

Если представлено несколько вторичных обмоток, испытание проводят с одновременным подклю-
чением соответствующей номинальной вторичной нагрузки к каждой вторичной обмотке, если между
изготовителем и покупателем не оговорено иное.

Нагрузку на дополнительную обмотку подают согласно 5.4.

Температура окружающей среды на месте испытаний должна составлять от 10 °С до 30 *С.

Емкостные трансформаторы или одно электромагнитное устройство испытывают согласно пун-
кту а). 6) и в), соответственно.

а)	Все трансформаторы испытывают при напряжении, в 1,2 раза превышающем номинальное на-
пряжение первичной обмотки.

Если указана предельная мощность, испытания трансформатора проводят при номинальном на-
пряжении первичной обмотки, при вторичной нагрузке, соответствующей данной предельной мощности
и при коэффициенте мощности, равном единице, без подачи нагрузки на дополнительную обмотку.

Если предельная мощность указывается для нескольких вторичных обмоток, испытания
трансформатора проводят отдельно, с поочередным подключением каждой обмотки к вторичной
нагрузке, соответствующей данной предельной мощности, при коэффициенте мощности, равном
единице.

Испытание продолжают до тех пор. пока температура трансформатора не стабилизируется.

б)	Трансформаторы с коэффициентом напряжения 1.5 для 30 с или 1.9 для 30 с испытывают
при их соответствующем напряжении для 30 с. начиная после приложения напряжения, в 1.2 раза
превышающего номинальное, в течение времени, достаточного для достижения устойчивого тем-
пературного состояния: нагрев не должен превышать значение, указанное в таблице 18. более чем
на 10-С.

Допускается такие трансформаторы испытывать при их соответствующем коэффициенте напря-
жения для 30 с, начиная с холодного состояния: нагрев обмотки не должен превышать 10 *С.

Примечание — Данное испытание можно не проводить, если есть другие способы доказать, что транс-
форматор будет удовлетворительно функционировать в данных условиях.

в)	Трансформаторы с коэффициентом напряжения 1,9 для 8 ч испытывают при напряжении, в 1.9 раз
превышающем номинальное, для бч. начиная после приложения напряжения, в 1,2 раза превышающего
номинальное, в течение времени, достаточного для достижения устойчивого температурного состояния;
превышение температуры не должно превышать значений, указанных в таблице 16 более чем на 10 вС.

Электромагнитное устройство считается достигшим стабильного состояния, если рост темпера-
туры не превышает 1 *С в час. Перегрев температуры обмоток определяется методом изменения со-
противления.

Температуру окружающего воздуха можно измерять согласно ГОСТ 3484.2.

9.9.2		Испытание на нагрев на дополнительных вторичных обмотках емкостного трансформатора
для контроля изоляции сети

Если одна из вторичных обмоток используется как обмотка для контроля изоляции сети, испыта-
ние проводят в соответствии с 9.9.1 после испытания, описанного в процедуре а).

Таблица 24 — Испытательное напряжение для испытания на нагрев

| вторичная нагрузка | Ноыииальмая вторичная нагрузка | Предельная мощность вторичной обмотки |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент | Fv = | 1.2 | Fv = 1.5 или 1.9 | Fv = | 1.9 |  |  |
| напряжения и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| время | непрерывно | 30с | 8ч |  |  |
| Тестовая конфи- | Электро- | Ком- | Электро- | Ком- | Электро- | Ком- | Электро- | Ком- |
| гу рация | маг- | плект- | маг- | плект- | маг- | плект- | маг- | плект- |
|  | нигное | ный ем- | нитное | ный ем- | нитное | ный ем- | нитное | ный ем- |
|  | устрой- | костный | устрой- | костный | устрой- | костный | устрой- | костный |
|  | сгво | транс- форма- | ство | транс- форма- | ство | транс- форма- | ство | транс- форма- |
|  |  | тор |  | тор |  | тор |  | тор |
| Испытательное | S |  |  | L/,= |  |  | "с* | ">= и1и |
| напряжение до момента, когда рост темпера- туры (нагрев) — ниже 1 *С/Ч | ши* К»ом | 1.2 Uu | ■L2^ih «нон | 1.2У,И | 12^,„ '«ном | 1.2-Ци | “с |  |
| Испытательное | — | — | с ю II | ип = | и2 = | и,= | — | — |
| напряжение для времени (про- должительности) |  |  | V^h Кио- | FVU1h | Киом |  |  |  |
| отказа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание — дополнительное испытание проводят, если указана предельная мощность. |

При проведении подготовительного испытания (стабилизации рабочего режима) при коэффици-
енте напряжения первичной обмотки 1 с дополнительной обмотки снимают нагрузку.

во время испытания при напряжении, в 1.9 раз превышающем номинальное напряжение первич-
ной обмотки для 8 ч, на дополнительную обмотку подают вторичную нагрузку, соответствующую номи-
нальной предельной мощности согласно 5.4. в то время как на другие обмотки подают нагрузку, равную
их номинальной вторичной нагрузке.

Если для других вторичных обмоток указывается предельная мощность, проводят дополнитель-
ное испытание согласно 9.9.1 при коэффициенте напряжения первичной обмотки 1,2 без подачи на-
грузки на дополнительную обмотку.

Примечание — Напряжение измеряют на первичной обмотке, так как действительное напряжение вто-
ричной обмотки может быть значительно меньше номинального напряжения вторичной обмотки.

9.10		Испытание на устойчивость к длительным однофазным замыканиям питающей сети на зем-
лю проводят только для заземляемых трансформаторов, предназначенных для работы в сетях с изо-
лированной нейтралью (см. 6.6).

К трехфазным трансформаторам, а также к трехфазным группам однофазных трансформаторов,
объединенных предприятием-иэготовителем в единую конструкцию, подводят трехфаэное синусои-
дальное и симметричное напряжение, от источника с незаземленной нейтралью, равное наибольшему
рабочему значению по ГОСТ 1516.3. с последующим замыканием одной из фаз первичной обмотки на
землю. К однофазным трансформаторам подводят напряжение, равное 1.9 номинального.

При испытании трансформаторов вторичные обмотки должны быть нагружены мощностью, ука-
занной в документации на трансформаторы конкретных типов.

В этом режиме трансформаторы испытывают в течение 8 ч. Превышение температуры трансфор-
маторов должно соответствовать 6.11.4.

Температуру трансформаторов, подвергающихся повышенному напряжению в течение 30 с (та-
блица 24), не контролируют.

После этих испытаний трансформаторы должны быть подвергнуты повторным испытаниям в объ-
еме приемо-сдаточных.

9.11		Испытания на устойчивость к токам короткого замыкания проводят следующим образом:

* к первичным обмоткам трансформаторов подводят напряжение, равное 0,9-1.05 номинально-
го. при разомкнутых вторичных обмотках. Затем одну из вторичных обмоток с помощью специального
устройства закорачивают и выдерживают режим в течение 1 с. При этом напряжение на выводах пер-
вичной обмотки должно сохраняться в указанных пределах.

Критерии оценки должны быть указаны в документации на трансформаторы конкретных типов.

При испытании электромагнитных трансформаторов и электромагнитных устройств емкостных
трансформаторов напряжение допускается подводить со стороны вторичных обмоток при замкнутой
накоротко первичной обмотке.

9.12		Работу емкостных трансформаторов при переходных процессах проверяют с осциллографи-
ческой записью или определением показателей процесса другими методами, обеспечивающими не-
обходимую точность измерений.

9.12.1		Испытание на затухание переходного процесса при кратковременном коротком замыкании
во вторичной цепи (см. 6.13.1) проводят замыканием накоротко вводов основной вторичной обмотки
трансформатора при опыте холостого хода. Падение напряжения во внешней цепи при этом должно
быть не более 10 % номинального значения. Длительность переходного процесса определяют десять
раз. Ни в одном случае длительность переходного процесса не должна превышать 0,2 с.

9.12.2		Испытание на скорость снижения вторичного напряжения до установленного значения
(см. 6.13.2) при внезапном коротком замыкании на зажимах первичной цепи проводят по два раза с наи-
меньшей в высшем классе точности и наибольшей в низшем классе точности активно-индуктивной на-
грузкой с коэффициентом мощности 0.8 и при мгновенном первичном напряжении, близком к нулевому
и максимальному значениям. Эта проверка может быть проведена по схеме, изображенной на рисун-
ке 2. соответствующей эквивалентной схеме емкостного трансформатора. Параметры эквивалентной
схемы должны быть указаны в документации на трансформаторы конкретных типов.

Т1 — питающий трансформатор; С — конденсатор отбора мощности емкостного трансформатора:

Т2 — трансформатор напряжения для осциллограф ироеания: ЭУ — электромагнитное устройство емкостною трансформатора:
6 — высоковольтный яороткозамыквтель: S2 — нагрузка основной вторичной обмотки

Рисунок 2 — Эквивалентная схема емкостного трансформатора

Допускается применять другие методы испытаний, которые должны быть указаны в документации
на трансформаторы конкретных типов.

9.13		Методы и виды испытаний трансформаторов на устойчивость к климатическим внешним
воздействующим факторам по ГОСТ 16962.1 и механическим внешним воздействующим факторам по
ГОСТ 16962.2 должны быть указаны в документации на трансформаторы конкретных типов в зависимо*
сти от исполнения и конструктивных особенностей трансформаторов.

При испытаниях трансформаторов категории размещения 1 на воздействие нагрузок от ветра,
гололеда и тяжения проводов основание трансформатора жестко закрепляют, а к середине вывода его
первичной обмотки прикладывают нагрузку, установленную в 6.8.3. Указанную нагрузку прикладывают
поочередно в трех взаимно перпендикулярных направлениях: в горизонтальной плоскости по оси выво-
да в сторону от трансформатора, в горизонтальной плоскости в направлении, перпендикулярном к оси
вывода, и в вертикальной плоскости по направлению к основанию.

Для стержневых вводов и выводов, расположенных вертикально, нагрузку прикладывают пооче-
редно в двух направлениях: вертикально вверх и горизонтально в любом направлении.

8 каждом направлении время выдержки нагрузки — 1 минута.

Трансформатор считают выдержавшим испытание, если во время и после его проведения не
отмечено повреждений трансформатора или вывода, течи масла у маслонаполненных и увеличения
утечки газа у газонаполненных трансформаторов.

9.14		Определение количественной утечки газа газонаполненных трансформаторов

Испытание по определению утечки проводят при температуре <25 ±10) *С.

Испытуемый трансформатор, заполненный до нормируемого рабочего (минимального рабочего
или номинального рабочего) давления, помещают в замкнутый объем (камеру, чехол из полимерной
пленки), который не должен превышать наружный объем испытуемого трансформатора более чем в
3 раза.

После установки трансформатора в замкнутый объем в последний вводят щуп чувствительного
прибора (течеискателя), реагирующего на малые концентрации газа, которым заполнен испытуемый
трансформатор, и фиксируют показания прибора. Через определенный промежуток времени выдержки
трансформатора в замкнутом объеме (например, через 1 ч) операцию повторяют.

Годовую утечку газа q. % массы газа в испытуемом трансформаторе, определяют по формуле

8.76 1 05 ДС Р0 AV
0 “	.

d t Plt Vrт

где дС — разность концентрации газа в замкнутом объеме за время выдержки, г/л:

Р0 —давление газа, равное 1 кгс/см2;

&V — разность между замкнутым и наружным объемом испытуемого трансформатора, л:
Ри —давление газа в трансформаторе при испытании (абсолютное), кгс/см2:

Vn — объем газа в трансформаторе, л;
б — плотность газа в трансформаторе;

I — время между измерениями, ч.

Я

*t4S 105-

ДС Р0 &V

( Р, *т

(6)

Для трансформатора, заполненного элегазом, определяют по формуле

Прим еча нив 1 — Значения объемов, необходимых для вычисления утечки, должны быть определены с
погрешностью, не превышающей 20 %.

Прим еча н и е 2 — Если шкала прибора для определения утечки не калибрована непосредственно в зна-
чениях концентрации газа, г/л, эти значения находят по зависимости С = Дн) (где н — показания прибора в еди-
ницах шкалы), прилаженной к свидетельству об аттестации (халибровке), проводимой в установленном порядке.

9.15		Испытание на прочность при транспортировании

9.15.1		Методы испытания на прочность при транспортировании по ГОСТ 23216 должны быть ука-
заны в документации на трансформаторы конкретных типов.

9.15.2		После испытания трансформаторы распаковывают, проводят внешний осмотр трансфор-
маторов. тары, креплений, а также проверяют параметры, установленные в документации на транс-
форматоры конкретных типов.

9.15.3		Трансформатор и его упаковку считают выдержавшими испытание, если:

а)	при внешнем осмотре упаковки не обнаружены механические повреждения тары, ведущие к
потере защитных свойств, а также нарушения креплений упакованных изделий в таре. Допускается ос-
лабление креплений изделия в таре, если это не привело к повреждению трансформатора в процессе
испытания:

б)	при внешнем осмотре трансформатора не обнаружены повреждения, препятствующие его ра-
боте. а результаты повторных испытаний на электрическую прочность изоляции и определение погреш-
ностей — положительные.

9.15.4		При упаковке нескольких трансформаторов в один ящик допускается проводить проверку
параметров выборочно. Число подлежащих испытанию трансформаторов должно быть указано в до-
кументации на трансформаторы конкретных типов.

9.15.5		Для крупногабаритных трансформаторов испытание допускается не проводить, а способ-
ность трансформаторов и упаковки противостоять разрушающему воздействию механических нагрузок
при транспортировании оценивают по результатам транспортирования этих или аналогичных изделий
потребителю.

9.16		Испытание упаковки трансформатора на сбрасывание

9.16.1		Методы испытания упаковки трансформаторов на сбрасывание по ГОСТ 18425 должны
быть указаны в документации на трансформаторы конкретных типов.

9.16.2		Испытанию подвергают упаковку суммарной массой (вместе с упакованным трансформа-
тором) до 200 кг. Упаковку суммарной массой более 200 кг. а также упаковку, маркированную знаком
«Хрупкое. Осторожно», испытанию на прочность при сбрасывании не подвергают.

9.16.3		Ящик (упаковку) с находящимся в нем трансформатором (трансформаторами) или маке-
том. имитирующим упакованные трансформаторы, сбрасывают один раз на площадку по ГОСТ 18425
на его торцевую сторону с высоты:

0.5 м — при суммарной массе (трансформатора и упаковки) до 100 кг включительно:

0.3 м — при суммарной массе (трансформатора и упаковки) свыше 100 до 200 кг включительно.

9.16.4		По окончании испытания проводят внешний осмотр упаковки.

9.16.5		Упаковку считают выдержавшей испытание, если при внешнем осмотре не обнаружены
повреждения, ведущие к потере ее защитных свойств. Допускается ослабление отдельных креплений.

9.17		Подтверждение средней наработки до отказа проводят на основании сбора у потребителей
и обработки информации о работе трансформаторов или их прототипов по методике, указанной в до-
кументации на трансформатор конкретного типа.

9.18		Испытания на герметичность — по ГОСТ 3484.5.

9.19		Длину пути утечки внешней изоляции трансформаторов на соответствие требованиям 6.9.1.4
проверяют по ГОСТ 9920.

9.20		Измерение сопротивления обмоток постоянному току проверяют по ГОСТ 3484.1.

9.21		Испытание на внутреннее дуговое замыкание

Испытание проводят для проверки соответствия трансформатора требованиям 6.10.6. Трансфор-
матор оснащают всем необходимым оборудованием и устанавливают в условиях, аналогичных усло-
виям эксплуатации.

Основание трансформатора помещают на фундамент высотой не менее 500 мм. Для газонапол-
ненных трансформаторов давление наполнения не должно быть меньше номинального давления на-
полнения при 20 *С.

При испытании на внутреннее дуговое замыкание необходимо определить границы допускаемой
области вокруг тестируемого объекта, имеющего выступающие части. Диаметр данного участка должен
быть равен диаметру трансформатора (по самому большому размеру) плюс высота образца, умножен-
ная на два. с минимальным диаметром 2 м.

Испытание проводят на трансформаторе, который изначально находился при температуре окру-
жающей среды.

Частота испытательного тока должна лежать в пределах 48-62 Гц.

Ток дуги во время испытаний должен иметь ассиметричную форму. Действующее значение сим-
метричной составляющей должно равняться току термической стойкости трансформатора, а первое
амплитудное значение полного тока составлять 1.7 действующего значения.

Допуски следующие:

15 % на среднеквадратическое значение тока:

15 % на продолжительность.

Мощность источника питания должна быть достаточной для поддержания синусоидального тока
дугового замыкания на протяжении всего испытания.

8 качестве источника дуги через главную изоляцию внутри испытательного объекта можно ис-
пользовать провод диаметром от 1 до 3 мм. размещаемый между экраном высокого и низкого напряже-
ния. или аналогичное ему приспособление.

Место возникновения дуги должно приходиться на область максимального электростатического
напряжения.

Трансформатор считается прошедшим испытание, если его эксплуатационные характеристики от-
вечают требованиям 6.10.6.

Если трансформатор аналогичной конструкции уже прошел квалификационные испытания (на со-
ответствие техническим условиям), изготовитель предъявляет протокол распространения результатов
испытаний типопредставителя. подтверждающий способность данного трансформатора, который не
подвергался упомянутым выше испытаниям, к выдерживанию внутреннего дугового замыкания без про-
ведения дополнительного испытания.

Допускаются другие методы испытаний, эквивалентные по энергии, выделяемой внутри транс-
форматора при горении дуги, которые следует указывать в документации на трансформаторы конкрет-
ных типов.

9.22		Испытание многократным срезанным импульсом на выводах первичной обмотки

Испытание проводят для подтверждения соответствия 6.12.12

Испытание проводят с приложением многократных импульсов отрицательной полярности, срезан-
ных близко к вершине импульса.

Испытательное напряжение прикладывают между выводами высокого напряжения первичной об-
мотки. выводами заземления и клеммами заземления первичной обмотки — для заземляемых транс-
форматоров. Корпус, магнитолровод (если предусматривается его заземление), а также все выводы
вторичных обмоток должны быть заземлены.

Амплитудное значение испытательного напряжения должно составлять 70 % от номинального
испытательного напряжения грозового импульса. Параметры импульса — по ГОСТ 1516-3. Фронт им-
пульса испытательного напряжения должен представлять собой волну 1,2/50 мкс.

бремя до первого перехода напряжения через ноль непосредственно после среза не должно пре-
вышать 0,5 мкс. наибольшее значение колебаний после среза должно составлять не более 30 % мак-
симального значения срезанного импульса.

Прикладывают 600 последовательных импульсов, с частотой примерно 1 импульс/мик.

Прим еча кие — По согласованию между изготовителем и потребителем количество импульсов может
быть уменьшено до 100.

Регистрируют форму волны в начале и в конце испытания, а также после приложения каждых 100
импульсов (минимум).

8 основе критериев оценки результатов лежат следующие требования:

•		сравнение импульсных напряжений, зафиксированных в начале и после приложения каждых 100
импульсов, не должно выявлять наличие каких-либо изменений, причиной которых могут быть частич-
ные разряды в диэлектрике;

•		уровень измеренных частичных разрядов не должен превышать значения, заданные в та-
блице 19;

•		измерение емкостного сопротивления и тангенса угла диэлектрических потерь до испытания и
по истечении по меньшей мере двадцати часов после завершения испытания. Результаты должны быть
одинаковы, за исключением погрешности, обусловленной используемой методикой испытания и воз-
действием пренебрежимо малых величин, которые могут влиять на результат (например, температура
изоляционных материалов);

•		повышение содержания растворенных газов в масле, измеряемое по истечении семидесяти двух
часов после испытания, не должно выходить за рамки следующих значений:

. водород (Н2): 20 мкл/л;

-		метан (СН4): отсутствие;

-		ацетилен (С2Н2): отсутствие.

Если любое из указанных требований не выполняется, считается, что измерительный трансфер*
матор не прошёл испытание.

9.23		Испытание на степень защиты корпусов

Испытания проводят в соответствии с ГОСТ 14254 на корпусах всех элементов оборудования
в полной сборке, как в условиях эксплуатации.

9.24		Испытание на напряжение радиопомех

Испытание проводят в соответствии с ГОСТ 1516.2 на полностью собранном трансформаторе.

Трансформатор считается прошедшим испытание, если уровень радиопомех при напряжении
1.11/н.рЬЗ соответствует требованиям 6.24.1.

10		Транспортирование и хранение

10.1		Транспортирование

10.1.1		Требования к транспортированию в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216
и климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 должны быть указаны в документации на
трансформаторы конкретных типов.

При транспортировании в транспортных контейнерах трансформаторы без индивидуальной упа-
ковки должны быть надежно закреплены и предохранены от механических повреждений.

Допускается транспортирование трансформаторов в пределах одного города без упаковки при
условии принятия необходимых мер. исключающих возможность их повреждения.

10.2 Хранение

10.2.1		Требования к хранению трансформаторов в части воздействия климатических факторов
внешней среды по ГОСТ 15150 должны быть указаны в документации на трансформаторы конкретных
типов.

Газонаполненные трансформаторы наполняют до уровня, достаточного для поддержания поло*
жительного давления во время транспортировки.

11		Указания по эксплуатации

При вводе в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации трансформаторов следует соблю*
дать требования, установленные в документации на трансформаторы конкретных типов. Эти требова-
ния должны быть указаны в эксплуатационной документации.

12		Гарантии изготовителя

12.1		Изготовитель гарантирует соответствие трансформаторов требованиям настоящей докумен-
тации при соблюдении условий применения, эксплуатации, хранения и транспортирования, установ-
ленных настоящим стандартом.

Гарантийный срок эксплуатации трансформаторов — пять лет с момента ввода в эксплуатацию,
но не более пяти с половиной лет со дня отгрузки трансформатора с предприятия-изготовителя.

12.2		Для трансформаторов, предназначенных для экспорта, гарантийный срок эксплуатации уста-
навливается в соответствии с нормами, принятыми в стране-изготовителе.

Приложение А
(рекомендуемое)

Выбор номинальных мощностей для трансформаторов различных классов точности

Номинальные мощности для трансформаторов различных классов точности, выбираемые по 5.2. определя-
ют. исходя из установленных предельных значений погрешностей напряжения для этих классов точности.

На рисунке А.1 приведены рекомендуемые характеристики процентного изменения вторичного напряжения
трансформатора, соответствующие коэффициенту мощности вторичной нагрузки 0.8 при активно-индухтивной на-
грузке тила II.

(— погрешность напряжения.

5Н0М — ноыииальиая мощность для высшего класса точности, в А
Рисунок А. 1

Верхняя характеристика соответствует приложенному первичному напряжению 0.8 U^u\ нижняя — напряже-
нию 1.2 ы. Характеристики позволяют определять коэффициенты кратности номинальных мощностей для бо-
лев низких классов точности по выбранной номинальной мощности для высшего класса точности. Характеристики
приведены для трансформатора, имеющего высший класс точности 0,2.

Выбор кратности номинальных мощностей для классов точности 1 и 3 допускается осуществлять по рисунку
А.1 по выбранной номинальной мощности для класса точности 0.5.

Класс точности 0,5 для данного трансформатора — высший. Коэффициенты кратности мощностей прибли-
зительно равны 1.5 и 3.5.

Выбор мощностей осуществляют по рисунку А.1 гак. чтобы характеристика погрешности трансформатора
имела бы определенный запас, составляющий примерно 20 % предельного значения погрешности вторичного на-
пряжения или 5 % с учетом результатов климатических испытаний, проведенных при верхнем и нижнем значениях
рабочих температур окружающей среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

На рисунке А.1 прямоугольник ABCD характеризует предельно допускаемую зону погрешности напряжения
трансформатора при изменении вторичной нагрузки от 0,25 до номинального значения.

Погрешность напряжения f. %. определяют по формуле

цг-ц.100	<А.1)

оде Хдец — номинальный коэффициент трансформации:

L/,	— значение первичного напряжения. В;

U2 — значение вторичного напряжения, соответствующее приложенному напряжению при данных услови-
ях измерения. В.

Приложение Б
(справочное)

Структурные электрические схемы
включения трансформаторов

Рисунок Б.1 — Схема включения однофазных незаземляемых двухобмоточных трансформаторов
в трехфазных электрических сетях с изолированной нейтралью и напряжением 3-35 кВ

Рисунок Б2 — Схема включения однофазных заземляемых и трехфазных заземляемых
деухобмоточных трансформаторов в грехфэзных электрических сетях
с изолированной нейтралью и напряжением 3-35 кВ

J

J

Рисунок Б.Э — Схема включения однофазных заземляемых и трехфазных заземляемых
двухобмоточных трансформаторов в грехфазных электрических сетях
с изолированной нейтралью и напряжением 3-35 кВ

Схемы включения трансформаторов должны соответствовать изображенным на рисунках Б.1 — Б.10.

Рисунок Б.4 — Схема включения трехфаэкых трехобмоточных трансформаторов
в грехфазных электрических сетях с изолированной нейтралью и напряжением 3-35 кВ

Рисунок Б.5 — Схема включения трехфазных трехобмоточных трансформаторов в трехфазных
электрических сетях с изолированной нейтралью и напряжением 3-35 кВ

Г

г

Г1Г

Рисунок Б.6 — Схема включения однофазных заземляемых и трехфазных заземляемых трехобмоточных
трансформаторов с двумя основными вторичными обмотками в трехфазных электрических сетях
с изолированной нейтралью и напряжением 3-35 кВ

Г

г

г

Рисунок Б.7 — Схема включения однофазных заземляемых трехобмоточных трансформаторов
с двумя основными вторичными обмотками а трехфазных электрических сетях
с заземленной нейграгъю и напряжением 110 кВ и выше

Рисунок Б.8 — Схеме включения однофазных заземляемых трехобмоточных трансформаторов
в трехфазных электрических сетях с изолированной нейтралью и напряжением 3-35 кВ

Г

г

г

Рисунок Б.9 — Схема включения однофазных заземляемых трехобмоточных трансформаторов
в трехфазкых электрических сетях с заземленной нейтралью и напряжением 110 кВ и выше

Рисунок Б. 10 — Схема включения однофазных емкостных трансформаторов напряжения
в трехфазных электрических сетях с заземленной нейтралью и напряжением 110 кВ и выше

Допускается заземлять непосредственно один из линейных концов вторичных обмоток вместо заземления ней-
трали вторичных основных обмоток трансформаторов, соединенных по схемам, изображенным на рисунках Б.2. Б.4,
Б.6 — Б.10. На схемах, изображенных на рисунках Б.8 — Б.10. допускается любое чередование фаз вторичных
дополнительных обмоток, соединенных по схеме разомкнутый треугольник.

Схема включения трехобмогочных трансформаторов класса напряжения 110 кВ. предназначенных для рабо-
ты в сетях с изолированной нейтралью, должна соответствовать изображенной на рисунке Б.8.

Библиография

(1]		РМГ29—2013

[2]		(ЕС 60270(2000)

Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные тер-
мины и определения

High-voltage lest techniques — Partial discharge measurements. — Third edition. 2000-12
(МЭК 60270—2000 Методы испытаний высоким напряжением. Измерения частичных раз-
рядов)> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55191—2012.

Набрано а ИД «Юриспруденция». 115419, Москва, ул. Орджоникидзе. И.
«vwwjurisizdot.ru y-bookQmail ги

Издано иотпечагаио во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». 12399S. Москва. Граиатн«1йпер..4.
www.gosbnfo.ru mfo@gostmfo ru)

УДК 621.314.222:006.354	МКС 17.220.20	Е64	ОКП 34 1450

Ключевые слова: электромагнитные трансформаторы напряжения, емкостные трансформаторы напря-
жения. технические требования, безопасность, приемка, транспортирование, хранение

Редактор Т.Н. Кустова
Корректор Г.В. Яковлева
Компьютерная верстка Ю.В. Полова

Слано в набор 27.06.2016. Подписано а печать 18.07.2016. Формат 60 к 84 Vg. Гарнитура Ариел.
Уел. леч. п. 5.12. Уч.-иэд. л. 4.60. Тираж S0 экэ. Эак. 1859
Подготовлено па основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта